Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na 48 miesięcy oraz instalacja następującego sprzętu:

- Wielozadaniowa Baza programowo-sprzętowa -3 szt.

1.1. Wielozadaniowa Baza programowo-sprzętowa ma budowę modułową i składa się z terminalu programowego oraz bazy sprzętowej. Terminal programowy jest elementem bazy programowo – sprzętowej wraz z urządzeniem drukująco – kopiująco – skanującym, wyposażonym w interfejs sieciowy z dedykowanym panelem wyświetlacza wraz z aplikacją połączoną z repozytorium systemu. Terminal programowy pozwala na autoryzację i odblokowanie urządzenia oraz wykonanie prac na urządzeniu

| Lp. | Moduł programowo - sprzętowy |
| --- | --- |
| 1. | Główne funkcjonalności modułu programowo – sprzętowego | wydrukowanie wcześniej dodanego dokumentu do kolejki wydruków, przy czym przed wydrukowaniem użytkownik ma możliwość podglądu widoku dokumentu na ekranie dotykowym urządzenia. wykonanie kopii dokumentu wraz ze zdefiniowaniem opcji kopiowania: ilość kopii, simpleks/dupleks, mono/kolor, A4/A3/auto, składkowanie (do 16 stron na arkusz), wykonanie kopii dokumentu z opcją usunięcia artefaktów np. oczyszczanie zabrudzenia, ślady po zagnieceniach czy zszywkach. wykonanie skanu dokumentu wraz ze zdefiniowaniem opcji skanowania: mono/kolor, jednostronnie /dwustronnie, zmiana rozmiaru oryginału. opcjonalnie: możliwość skanowania plików do formatu PDF z możliwością przeszukiwania. e. Skanowane dokumenty muszą być wysyłane na konto użytkownika w postaci plików, a następnie użytkownik po zalogowaniu może je: - wyświetlać, - edytować (zmieniać nazwę, przenosić w inne miejsce struktury, usuwać), - przenosić do kolejki własnych wydruków, - pobierać pliki w wybranym formacie: PDF, spakowane w archiwum ZIP lub XPS. f. Zadania wydruku dokumentu z własnej kolejki, repozytorium, skanowania oraz kopiowania, muszą być realizowane bezpośrednio z panela dotykowego urządzenia drukująco – kopiująco – skanującego. |
| 2. | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe |
| 2.1 | Ogólne | Prędkość wydruku: minimum 30 stron A4 mono/kolor na minutę, Czas nagrzewania: do 20 sekund, Prędkość wykonania pierwszej kopii: do 8 sekund, Pamięć nie mniejsza niż: 1,5 GB z możliwością rozszerzenia do 2 GB, Dysk twardy nie mniejszy niż: 250 GB, Wymiary (szer. x gł. x wys.) nie więcej niż: 590 x 690 x 920 mm, Waga nie więcej niż: 95 kg, Źródło zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz. |
| 2.2 | Kopiarka | Proces kopiowania: System suchego transferu elektrostatycznego, Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii, Rozdzielczość nie mniejsza niż: 600 dpi, Zoom: 25 - 400% (w 1% krokach). |
| 2.3 | Drukarka | Język drukarki: PCL5c, PCL6, bezpośredni wydruk PDF, emulacja Postscript®3™ Rozdzielczość drukowania: nie mniej niż 1200 dpi x 1200dpi, Interfejsy: USB Host I/F, Ethernet 10/100/1000 base-TX, Protokół sieciowy: IP v4, IP v6, Środowiska Windows®: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016 Systemy operacyjne Mac OS: Macintosh OS X v10.9 lub nowszy, Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, |
| 2.4 | Skaner | Prędkość skanowania: nie mniej niż 70 obrazy A4 na minutę, Rozdzielczość nie mniej niż: 1200 dpi (Twain), Rozmiar oryginału: A3, A4, A5, B4, B5, Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN, Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, URL, NCP |
| 2.5 | Obsługiwany papier | Rozmiar papieru: A3, A4, A5, B4, B5, B6, Pojemność wejściowa papieru: nie mniej niż 1 100 arkuszy, Taca ręczna: nie mniej niż 100 arkuszy, Gramatura papieru minimalnie: 60 - 300 g/m3. |
| 2.6 | Zużycie energii | Pobór mocy: maksymalnie 1,75 kW, Tryb gotowości: maksymalnie 65 W, Tryb uśpienia: maksymalnie 0,7 W. |
| 2.7 | Certyfikaty | Znak CE |
| 2.8 | Zabezpieczenie | Zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp do kaset na papier oraz tonerów przez niepowołane osoby. |
| 2.9 | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień dla drukarki na dedykowanej stronie internetowej producenta. |
| 3.0 | Zabezpieczenie mikrokomputera | Zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp do mikrokomputera przez niepowołane osoby. |
| 3.1 | Opcjonalnie: | Obudowa zabezpieczająca wyposażona w: - system monitorujący (zespół kamer CCTV), - system prezentacji audiowizualnej (ekran LCD). |

- Centrum rejestracji użytkowników – 3 szt.

2.1. Centrum rejestracji użytkowników musi posiadać następujące elementy:

2.1.1. wyświetlacz ciekłokrystaliczny dotykowy pokazujący informacje na temat użytkownika (nazwa użytkownika i stan jego konta finansowego w systemie) oraz możliwość logowania przy użyciu pary Login/Pin (opcjonalnie karty identyfikacyjnej).

2.1.2. kasetę, pozwalającą na bezpieczne przechowywanie zgromadzonych środków

2.2. Centrum rejestracji użytkowników musi podawać użytkownikowi informację o aktualnym stanie konta abonamentowego.

2.3. Centrum rejestracji użytkowników musi być zbudowany z blachy malowanej proszkowo lub blachy nierdzewnej.

2.3.1.rozmieszczenie elementów służących do autoryzacji powinno być zgodne z zasadami ergonomii. Obsługa centrum rejestracji użytkowników musi być możliwa dla osób niepełnosprawnych.

2.3.2. Urządzenie, za pomocą którego dokonywane są wpłaty bilonem musi posiadać certyfikat CE.

2.3.3 Centrum rejestracji użytkowników musi umożliwiać rejestrowanie nowych użytkowników.

- Serwer – 3 szt.

4.1. Serwer musi spełniać następujące minimalne wymagania:

4.1.1. min. ilość rdzeni procesora: 2

4.1.2. min. częstotliwość taktowania procesora: 2,7 GHz

4.1.3.min. ilość pamięci RAM: 16 GB

4.1.4. min. częstotliwość taktowania pamięci RAM: 2133MHz

4.1.5. dysk twardy: 2 x 960GB SSD

4.1.6. karta graficzna: zintegrowana

4.1.7. Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

4.1.8. RAID: 0, 1, 5, 10

Dodatkowe kryteria:

Dostarczane urządzenia muszą pozwalać na włączenie ich w system spełniające funkcję blended learning.

Przeznaczeniem urządzeń będących przedmiotem zamówienia będzie integracja z systemem pozwalającym na gromadzenie materiałów, współdzielenie zasobów edukacyjnych, przeszukiwanie bazy danych, nadzorowanie pracy ucznia, rozliczanie wykonywanych prac i monitorowanie poprawnego funkcjonowania całej platformy.