PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY BLACHOWNIA 
NA LATA 2016-2020

2015

Spis treści

I.	Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym	4

II.	Ogólna strategia	22

II.1.	Cele strategiczne i szczegółowe	22

II.1.1.	Opis celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	22

II.1.2.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi i wytycznymi	26

II.1.2.1.	Zgodność z obowiązującymi wytycznymi	26

II.1.2.2.	Dokumenty strategiczne - kontekst międzynarodowy	27

II.1.2.3.	Kontekst krajowy	32

II.1.2.4.	Kontekst regionalny	37

II.1.2.5.	Kontekst lokalny	39

II.2.	Gmina Blachownia – stan obecny	41

II.2.1.	Ogólny opis i położenie gminy Blachownia	41

II.2.2.	Warunki naturalne i klimatyczne	43

II.2.2.1.	Jakość powietrza	44

II.2.2.2.	Obszary ochrony przyrody i krajobrazu	45

II.2.2.3.	Odnawialne źródła energii	46

II.2.2.4.	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	50

II.2.3.	Demografia	51

II.2.4.	Gospodarka	52

II.2.5.	Wykorzystanie gruntów	53

II.2.6.	Charakter istniejącej infrastruktury mieszkaniowej	54

II.2.6.1.	Zasoby mieszkaniowe	54

II.2.6.2.	Charakterystyka budownictwa jedno- i wielorodzinnego	56

II.2.7.	Charakter istniejącej infrastruktury publicznej	56

II.2.7.1.	Jednostki użyteczności publicznej	56

II.2.7.2.	Komunalne budownictwo mieszkaniowe	59

II.2.7.3.	Oświetlenie ulic i placów	62

II.2.8.	Energetyka i system elektroenergetyczny	62

II.2.9.	Transport	62

II.2.9.1.	Infrastruktura transportowa	62

II.2.9.2.	Komunikacja zbiorowa	62

II.3.	Identyfikacja obszarów problemowych	63

II.4.	Aspekty organizacyjne i finansowe	64

II.4.1.	Struktury organizacyjne	64

II.4.2.	Zasoby, ludzie	65

II.4.3.	Zaangażowane strony	65

II.4.4.	Budżet	66

II.4.4.1.	Źródła finansowania na poziomie międzynarodowym	67

II.4.4.2.	Źródła finansowania inwestycji na poziomie krajowym i regionalnym	67

II.4.4.3.	Źródła finansowania inwestycji na poziomie lokalnym	77

II.4.5.	Środki finansowe na monitoring i ocenę realizacji założeń PGN	77

III.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla oraz bilans gazów cieplarnianych	79

III.1.	Metodyka inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza	79

III.2.	Wyniki inwentaryzacji emisji	80

III.2.1.	Emisja CO2 z budynków mieszkalnych - założenia	80

III.2.2.	Budynki użyteczności publicznej	86

III.2.3.	Przedsiębiorstwa	89

III.2.4.	Komunalne oświetlenie publiczne	89

III.2.5.	Transport	89

III.2.6.	Bazowa inwentaryzacja emisji – wyniki	90

IV.	Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem	96

IV.1.	Dotychczasowe działania gminy Blachownia w zakresie ograniczenia niskiej emisji.	96

IV.2.	Planowane działania w ramach PGN	96

IV.2.1.	Strategia, cele i zobowiązania	96

IV.2.2.	Uszczegółowienie kierunków i działań dla obiektów gminnych	98

IV.2.2.1.	Kierunek strategiczny I. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE	98

IV.2.2.2.	Kierunek strategiczny II. Transport przyjazny środowisku	99

IV.2.2.3.	Kierunek strategiczny III. Efektywne zarządzania energią w gminie	99

IV.3.	Monitoring działań i ewaluacja	101

V.	Określenie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego zaproponowanych zadań/działań	104

VI.	Harmonogram rzeczowo-finansowy działań	108

VII.	Analiza ryzyka	109

VII.1.	Zagrożenia technologiczne	109

VII.2.	Zagrożenia finansowe	109

VII.3.	Zagrożenia organizacyjne	109

VIII.	Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko	110

IX.	Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	110

X.	Załączniki	111

# Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny ze stosownymi wytycznymi i dokumentami, w tym w szczególności z:

- wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach;

- wytycznymi NFOŚiGW

dotyczącymi przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Struktura i metodologia opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia oparta została na wytycznych zawartych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” („Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”).

Cele główne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia na lata 2016-2020 (dalej zwanego również „PGN”) to:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1,27% w 2020 r. w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 72 816,4 Mg rocznie do poziomu 71 889,0 Mg rocznie;

- zwiększenie do 2020 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,19 pp. w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 3,39% do poziomu 3,57% zużycia energii;

- redukcja zużycia energii finalnej do 2020 r. o 1,02%, ze 169 732,1 MWh w 2014 r. do 168 005,6 MWh w 2020 r.

Dla sektorów, w których władze gminy planują działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i mają realny wpływ na zachowania ludności gminy oraz podmiotów funkcjonujących w gminie Blachownia, możliwe będzie osiągnięcie następujących celów:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1,96% w 2020 r. w stosunku do przyjętego roku bazowego;

- zwiększenie do 2020 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,24 pp. w stosunku do przyjętego roku bazowego;

- redukcja zużycia energii finalnej do 2020 r. o 1,28%, w stosunku do przyjętego roku bazowego.

Cele szczegółowe Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wynikające z realizacji planowanych przedsięwzięć zgodnych z PGN, to:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 1 713,1 Mg rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym;

- zwiększenie ilości zużywanej energii ze źródeł odnawialnych o 23,7 MWh rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym;

- redukcja zużycia energii o 4 318,6 MWh rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym.

Wymienione cele szczegółowe w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii pozwolą na uzyskanie przyjętych celów głównych oraz skompensowanie wzrostu emisji i zużycia energii wynikających z rozwoju gospodarczego w okresie pomiędzy rokiem bazowym i docelowym.

Do celów szczegółowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwolą na osiągnięcie celu strategicznego, należą również:

- inwentaryzacja źródeł oraz wartości emisji zanieczyszczeń na terenie gminy i miasta Blachownia;

- analiza możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;

- określenie działań koniecznych do realizacji wraz z oszacowaniem ich kosztów, źródeł finansowania, oraz terminów realizacji. W zakresie wspomnianych działań znajduje się:

  - optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy;

  - zmniejszenie zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców energii;

  - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanej ze zużyciem energii na terenie gminy;

  - umocnienie pozycji i roli sektora publicznego w procesie racjonalnego gospodarowania energią;

  - zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych;

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z dokumentami strategicznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Gmina Blachownia położona jest w południowej części Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej w Obniżeniu Górnej Warty, nad rzeką Stradomką, w województwie śląskim, w zachodniej części powiatu częstochowskiego. Gmina Blachownia graniczy z gminą Konopiska, Herby, Wręczyca Wielka, oraz miastem na prawach powiatu Częstochowa.

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Blachownia na tle powiatu częstochowskiego

Źródło: GUS, http://katowice.stat.gov.pl/

Rysunek 2. Lokalizacja Blachowni na tle województwa śląskiego

Źródło: www.bip.slaskie.pl

Gmina Blachownia zajmuje powierzchnię 67,21 km². Liczba ludności gminy w 2014 r. wyniosła 13 214 osób. Od 2010 r. zanotowano w tej kwestii systematyczny spadek (ubytek o 141 osób w stosunku do 2010 r.).

Na terenie gminy w 2014 roku zarejestrowanych było 1106 podmiotów gospodarczych (wg klasyfikacji REGON). W ciągu ostatnich 19 lat liczba ta wzrosła o ponad 41%.

Gmina dzieli się na kilka wyraźnie różniących się między sobą obszarów:

- miasto Blachownia – obszar zurbanizowany, ze zróżnicowaną zabudową;

- lasy na zachodzie, północy i południu gminy, wchodzące w skład większych kompleksów leśnych o znaczeniu ponadregionalnym;

- pradolina rzeki Gorzelanki oraz tereny uprawne w północnym fragmencie gminy;

- część z rozwiniętą infrastrukturą drogową i kolejową – od Blachowni na wschód w kierunku Częstochowy.

Na terenie gminy Blachownia znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, obejmujący zwarty kompleks leśny położony na zachód od Częstochowy, na zachodnim skraju Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

Na terenie gminy Blachownia nie funkcjonują obecnie znaczące zakłady przemysłowe, mogące być głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. O jakości powietrza na terenie gminy decydują więc głównie: emisja napływająca z sąsiednich gmin, emisja z transportu oraz niska emisja z budynków mieszkalnych (głównie domy jednorodzinne).

Na terenie gminy nie działają stacje monitorowania jakości powietrza. Niemniej jednak, na podstawie badań przeprowadzonych przez stacje monitoringu powietrza w Lublińcu i Myszkowie, określono obszary występowania przekroczenia w strefie lubliniecko-częstochowskiej. Jak wynika z badań, na terenie gminy Blachownia występowało w 2009 r. przekroczenie stężeń pyłu zawieszonego PM10.

W celu zmniejszenia stężeń pyłu PM10 do poziomu akceptowalnego, dla gminy Blachownia określono konieczne działania naprawcze. Obejmowały one:

- wymianę kotłów węglowych na retortowe dla 39,2 tys. mkw. powierzchni użytkowej lokali;

- termomodernizację 28,5 tys. mkw. powierzchni użytkowej budynków;

- podłączenie do sieci cieplnej 10,7 tys. mkw. powierzchni użytkowej budynków;

- wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie elektryczne – 7,1 tys. mkw. powierzchni użytkowej budynków.

Dla gminy Blachownia oraz w odniesieniu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obszarami szczególnie problemowymi są:

- emisja substancji szkodliwych z budynków mieszkalnych – na terenie gminy domy i budynki wielorodzinne są zasilane z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe (przy czym często stosuje się paliwo złej jakości); jedynie niewielka część budynków korzysta z sieci ciepłowniczej;

- emisja z transportu – podobnie jak w wielu innych gminach, liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy dynamicznie rośnie; zarejestrowane są pojazdy samochodowe z silnikami o przestarzałej konstrukcji, emitującymi znaczącą ilość substancji szkodliwych;

- brak termomodernizacji wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zasobach komunalnych;

- daleka od optymalnej sieć dróg rowerowych, które mogą częściowo zmniejszyć zapotrzebowanie na transport samochodowy.

Łączna emisja CO2 na terenie gminy, obliczona na podstawie powyższych założeń, prezentowana jest poniżej.

Tabela 1. Bazowa inwentaryzacja emisji - rok bazowy 2014

| Kategoria | Emisje CO2 Mg CO2/rok bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Energetyka cieplna | Paliwa kopalne | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |
| Budynki mieszkalne | 11 719,99 | 92,56 | 0,00 | 29,04 | 152,77 |  |  |  | 16 374,35 | 28 368,71 |
| Budynki użyteczności publicznej | 61,18 | 504,72 | 0,00 | 0,00 | 218,74 |  |  |  | 1 096,94 | 1 881,59 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 19 296,78 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 1 274,19 |  |  |  | 4 788,27 | 25 380,60 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 218,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,75 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 50,40 | 1 645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 259,57 | 56 849,65 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport publiczny |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  | 0,00 | 2 153,10 |  | 9 024,08 | 4 789,60 |  |  | 15 966,78 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153,10 | 0,00 | 9 024,08 | 4 789,60 | 0,00 | 0,00 | 15 966,78 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Inne razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| OGÓŁEM | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 2 203,50 | 1 645,70 | 9 024,08 | 4 789,60 | 0,00 | 22 259,57 | 72 816,44 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Bazowa inwentaryzacja emisji - rok docelowy – 2020 – bez wdrożenia PGN

| Kategoria | EMISJA CO2 BEZ PGN [Mg CO2/rok] 2020 bez wdrażania PGN |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Energetyka cieplna | Paliwa kopalne | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |
| Budynki mieszkalne | 11 719,99 | 92,56 | 0,00 | 30,23 | 156,06 |  |  |  | 16 934,54 | 28 933,38 |
| Budynki użyteczności publicznej | 61,18 | 504,72 | 0,00 | 0,00 | 218,74 |  |  |  | 1 096,94 | 1 881,59 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 19 296,78 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 1 274,19 |  |  |  | 4 788,27 | 25 380,60 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 218,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,75 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 51,59 | 1 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 819,76 | 57 414,32 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport publiczny |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  | 0,00 | 2 072,64 |  | 9 428,27 | 4 686,83 |  |  | 16 187,74 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072,64 | 0,00 | 9 428,27 | 4 686,83 | 0,00 | 0,00 | 16 187,74 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 2 124,23 | 1 648,99 | 9 428,27 | 4 686,83 | 0,00 | 22 819,76 | 73 602,06 |

Źródło: opracowanie własne

Zużycie energii w gminie Blachownia w roku bazowym oraz 2020 r. – w wariancie braku wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, prezentowane jest poniżej.

Tabela 3. Zużycie energii w gminie Blachownia - rok bazowy (2014)

| Kategoria | Bilans zużycia paliw i energii (na podstawie obliczeń własnych) w 2014 r. - wariant bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna [MWh] | Energetyka cieplna [Mwh] | Paliwa kopalne | Paliwa odnawialne [MWh] | RAZEM [MWh] |
|  |  |  | Gaz ziemny [MWh] | Gaz ciekły [MWh] | Olej opałowy [MWh] | Olej napędowy [MWh] | Benzyna [MWh] | Węgiel brunatny [MWh] | Węgiel kamienny [MWh] |  |  |
| Budynki mieszkalne | 9 840,47 | 271,43 | 0,00 | 143,75 | 547,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 018,64 | 5 583,05 | 64 404,90 |
| Budynki użyteczności publicznej | 51,37 | 1 480,13 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216,84 | 0,00 | 5 532,34 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 16 202,16 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 4 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,86 | 162,50 | 35 079,26 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,30 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 249,48 | 5 898,57 | - | - | - | 65 277,34 | 5 745,55 | 106 039,79 |
| TRANSPORT: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 658,93 | 0,00 | 33 798,04 | 19 235,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 692,32 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 658,93 | 0,00 | 33 798,04 | 19 235,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 692,32 |
| Razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 10 908,41 | 5 898,57 | 33 798,04 | 19 235,35 | 0,00 | 65 277,34 | 5 745,55 | 169 732,12 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Zużycie energii w gminie Blachownia - rok docelowy (2020)

| Kategoria | Bilans zużycia paliw i energii (na podstawie obliczeń własnych) w 2020 r. - wariant bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna [MWh] | Energetyka cieplna [Mwh] | Paliwa kopalne | Paliwa odnawialne [MWh] | RAZEM [MWh] |
|  |  |  | Gaz ziemny [MWh] | Gaz ciekły [MWh] | Olej opałowy [MWh] | Olej napędowy [MWh] | Benzyna [MWh] | Węgiel brunatny [MWh] | Węgiel kamienny [MWh] |  |  |
| Budynki mieszkalne | 9 840,47 | 271,43 | 0,00 | 149,64 | 559,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 661,41 | 5 811,92 | 66 294,23 |
| Budynki użyteczności publicznej | 51,37 | 1 480,13 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216,84 | 0,00 | 5 532,34 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 16 202,16 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 4 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,86 | 162,50 | 35 079,26 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,30 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 255,38 | 5 910,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 920,11 | 5 974,42 | 107 929,12 |
| TRANSPORT: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,59 | 0,00 | 35 311,87 | 18 822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 395,06 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,59 | 0,00 | 35 311,87 | 18 822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 395,06 |
| Razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 10 515,97 | 5 910,35 | 35 311,87 | 18 822,60 | 0,00 | 66 920,11 | 5 974,42 | 172 324,19 |

Źródło: opracowanie własne

W ramach niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie przeprowadzonych analiz, przewidziano podejmowanie działań w ramach następujących kierunków strategicznych:

- Kierunek strategiczny I. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE;

- Kierunek strategiczny II. Transport przyjazny środowisku;

- Kierunek strategiczny III. Efektywne zarządzania energią w gminie.

Działania przewidziane w ramach wymienionych kierunków strategicznych opisane zostały poniżej.

Tabela 5. Działania w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Nr. | Opis | Sposób wdrażania | Horyzont czasowy | Podmioty odpowiedzialne za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek strategiczny I. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE |
|  | Wzrost efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE w budynkach prywatnych położonych na obszarze gminy Blachownia | Pośrednio | Średnioterminowe | Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe |
|  | Inteligentne i energooszczędne oświetlenie komunalne | Bezpośrednie Pośrednie | Krótkoterminowe Średnioterminowe | Urząd Miejski w Blachowni |
| Kierunek strategiczny II. Transport przyjazny środowisku |
|  | Budowa i zakup infrastruktury transportu zbiorowego | Bezpośrednie Pośrednie | Średnioterminowe Długoterminowe | Urząd Miejski w Blachowni Operatorzy komunikacji zbiorowej |
| Kierunek strategiczny III. Efektywne zarządzania energią w gminie |
|  | Efektywne zarządzanie energią przez Urząd Miejski w Blachowni | Bezpośrednie | Krótkoterminowe/ Średnioterminowe | Urząd Miejski w Blachowni |
|  | Działania informacyjno-promocyjne | Bezpośrednie | Średnioterminowe | Urząd Miejski w Blachowni |

Źródło: opracowanie własne

W przypadku wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nastąpi zmniejszenie emisji CO2 o 1 713,1 Mg rocznie w stosunku do wariantu bazowego – celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1,27%.

Poniżej prezentowana jest analiza zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., w przypadku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Tabela 6. Emisja CO2 w przypadku wdrożenia działań PGN

| Kategoria | EMISJA Z PGN CO2 Mg CO2/rok 2020 po wdrażaniu PGN |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Energetyka cieplna | Paliwa kopalne | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |
| Budynki mieszkalne | 11 719,99 | 87,00 | 0,00 | 30,23 | 151,70 |  |  |  | 16 771,99 | 28 760,92 |
| Budynki użyteczności publicznej | 61,18 | 504,72 | 0,00 | 0,00 | 218,74 |  |  |  | 1 096,94 | 1 881,59 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 19 296,78 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 1 274,19 |  |  |  | 4 788,27 | 25 380,60 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 31 565,45 | 591,73 | 0,00 | 51,59 | 1 644,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 657,21 | 56 510,61 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport publiczny |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  | 0,00 | 1 969,01 |  | 8 956,86 | 4 452,49 |  |  | 15 378,35 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969,01 | 0,00 | 8 956,86 | 4 452,49 | 0,00 | 0,00 | 15 378,35 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem | 31 565,45 | 591,73 | 0,00 | 2 020,59 | 1 644,63 | 8 956,86 | 4 452,49 | 0,00 | 22 657,21 | 71 888,96 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Zużycie energii w gminie Blachownia - rok docelowy (2020), wariant wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Kategoria | Bilans zużycia paliw i energii (na podstawie obliczeń własnych) w 2020 r. - wariant bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna [MWh] | Energetyka cieplna [Mwh] | Paliwa kopalne | Paliwa odnawialne [MWh] | RAZEM [MWh] |
|  |  |  | Gaz ziemny [MWh] | Gaz ciekły [MWh] | Olej opałowy [MWh] | Olej napędowy [MWh] | Benzyna [MWh] | Węgiel brunatny [MWh] | Węgiel kamienny [MWh] |  |  |
| Budynki mieszkalne | 9 840,47 | 255,14 | 0,00 | 149,64 | 543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 184,72 | 5 835,66 | 65 809,37 |
| Budynki użyteczności publicznej | 51,37 | 1 480,13 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216,84 | 0,00 | 5 532,34 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 16 202,16 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 4 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,86 | 162,50 | 35 079,26 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 409,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,32 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 26 503,32 | 1 735,27 | 0,00 | 255,38 | 5 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 443,42 | 5 998,16 | 106 830,29 |
| TRANSPORT: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 747,56 | 0,00 | 33 546,28 | 17 881,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 175,31 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 747,56 | 0,00 | 33 546,28 | 17 881,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 175,31 |
| Razem | 26 503,32 | 1 735,27 | 0,00 | 10 002,94 | 5 894,75 | 33 546,28 | 17 881,47 | 0,00 | 66 443,42 | 5 998,16 | 168 005,60 |

Źródło: opracowanie własne

Pozostałe cele główne i szczegółowe, związane z realizacją przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, zostały przedstawione poniżej.

Tabela 8. Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy  Blachownia na lata 2016-2020

| CEL - redukcja emisji gazów cieplarnianych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Rok bazowy 2014 | Rok docelowy 2020 |
| Emisja CO2 - bazowa [Mg/rok] i prognoza bez PGN | 72 816,4 | 73 602,1 |
| Emisja docelowa CO2 [MG/rok] PGN | x | 71 889,0 |
| Cel główny redukcji emisji gazów cieplarnianych % | x | 1,27% |
| Cel szczegółowy redukcji emisji CO2 [Mg/rok] | x | 1 713,1 |
| CEL - zwiększenie efektywności energetycznej |  |  |
| Wskaźnik | Rok bazowy 2014 | Rok docelowy 2020 |
| Zużycie energii [MWh/rok] - BEI i prognoza bez PGN | 169 732,1 | 172 324,2 |
| Zużycie energii docelowe [MWh/rok] PGN | x | 168 005,6 |
| Cel główny poprawy efektywności energetycznej [%] | x | 1,02% |
| Cel szczegółowy poprawy efektywności energetycznej [Mg/rok] | x | 4 318,6 |
| CEL - zwiększenie udziału OZE |  |  |
| Wskaźnik | Rok bazowy 2014 | Rok docelowy 2020 |
| Udział OZE - bazowy [MWh/rok] | 3,39% | 3,47% |
| udział OZE - docelowy [MWh/rok] | x | 3,57% |
| Cel główny zwiększenia udziału OZE [pp.] | x | 0,19 |
| Cel szczegółowy zwiększenia udziału OZE [Mg/rok] | x | 23,7 |

Źródło: opracowanie własne

Za realizację przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada Burmistrz Blachowni. Wdrażanie działań zapisanych w Planie, monitoring osiągania przyjętych celów i wskaźników prowadzone będą przez pracowników Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Realizacja niektórych z planowanych działań będzie pośrednio zależna od Urzędu Miejskiego, ponieważ działania te podejmowane będą przez podmioty zewnętrzne oraz mieszkańców. Gmina Blachownia będzie mogła jedynie zachęcać ww. podmioty do osiągnięcia wyznaczonych celów w sposób finansowy (dofinansowanie pożądanych działań, nagrody) oraz poprzez informację i promocję. Pośredni wpływ gminy zostanie wyraźnie zaznaczony w zestawieniu planowanych działań.

W ramach wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Urząd Miejski w Blachowni stworzy system ewidencji przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. System ten będzie zawierać takie informacje o inwestycjach zgodnych z PGN, jak:

- nazwa inwestycji;

- krótka charakterystyka inwestycji;

- lokalizacja przedsięwzięcia;

- podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji;

- nakłady inwestycyjne, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, źródła finansowania;

- planowany efekt ekologiczny – planowana do uzyskania redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona w Mg CO2, redukcja zużycia energii w MWh, zwiększenie wykorzystania OZE w MWh;

- mierniki i sposoby monitorowania efektu ekologicznego.

Podmiotem odpowiedzialnym za ewidencję przedsięwzięć zgodnych z PGN będzie Urząd Miejski w Blachowni. Informacje o projektach zgodnych z PGN będą ewidencjonowane na wniosek zainteresowanych podmiotów przez Urząd Miejski w sposób zgodny z polityką gminy Blachownia w zakresie przechowywania i udostępniania informacji o podmiotach zewnętrznych. Każde przedsięwzięcie będzie musiało spełniać wymogi ustalone przez gminę Blachownia w zakresie zakresu udzielanych informacji. Zainteresowane podmioty, których inwestycje zgodne z PGN będą zarejestrowane w bazie danych, będą mogły wystąpić do Urzędu Miejskiego w Blachowni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności danego projektu z PGN dla gminy Blachownia.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w celu określenia emisji gazów cieplarnianych, prowadzony będzie monitoring wartości wpływających na wielkość emisji, w sposób opisany w tabeli poniżej.

Tabela 9. Sposób monitorowania oraz źródła danych na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Sektor zużycia energii | Monitorowane wielkości | Źródło danych |
| --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne | Całkowite zużycie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych [MWh/rok] | Dane GUS. Wyniki badań ankietowych dot. zużycia energii prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami budynków (dane rzeczywiste oraz szacunki). |
|  | Całkowite zużycie paliw oraz energii elektrycznej na cele ogrzewania: - energia elektryczna [MWh/rok]; - ciepło sieciowe [MWh/rok]; - gaz ziemny [m sześc./rok]; - gaz ciekły [m sześc./rok]; - olej opałowy [Mg/rok]; - węgiel kamienny [Mg/rok]; - drewno opałowe, biomasa [Mg/rok]. | Dane GUS. Wyniki badań ankietowych prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami budynków dot.: - zużycia energii (dane rzeczywiste oraz szacunki); - struktury zużytych paliw oraz wykorzystywanych źródeł ciepła; - stanu technicznego i właściwości termicznych budynków mieszkalnych. |
| Budynki użyteczności publicznej | Całkowite zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej [MWh/rok]. | Dane dostarczane przez administratorów budynków. |
|  | Całkowite zużycie paliw oraz energii elektrycznej na cele ogrzewania: - energia elektryczna [MWh/rok]; - ciepło sieciowe [MWh/rok]; - gaz ziemny [m sześc./rok]; - gaz ciekły [m sześc./rok]; - olej opałowy [Mg/rok]; - węgiel kamienny [Mg/rok]; - drewno opałowe, biomasa [Mg/rok]. | Dane dostarczane przez administratorów budynków. |
|  | Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej [MWh/rok] | Dane dostarczane przez administratorów budynków. |
| Oświetlenie komunalne | Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie [MWh/rok] | Operator oświetlenia komunalnego, Urząd Miejski w Blachowni. |
| Przedsiębiorstwa | Zużycie energii elektrycznej [Mwh/rok] | Dane GUS. Wyniki badań ankietowych dot. zużycia energii prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami przedsiębiorstw (dane rzeczywiste oraz szacunki). Dane operatorów energii dot. przeciętnego zużycia energii w poszczególnych grupach taryfowych, zależnych od wielkości przedsiębiorstwa. |
|  | Całkowite zużycie paliw oraz energii elektrycznej na cele ogrzewania i produkcyjne: - energia elektryczna [MWh/rok]; - ciepło sieciowe [MWh/rok]; - gaz ziemny [m sześc./rok]; - gaz ciekły [m sześc./rok]; - olej opałowy [Mg/rok]; - węgiel kamienny [Mg/rok]; - drewno opałowe, biomasa [Mg/rok]; - paliwa płynne. | Dane GUS dot. liczby przedsiębiorstw. Dane z bazy emisji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Wyniki badań ankietowych dot. zużycia paliw i energii prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami przedsiębiorstw (dane rzeczywiste oraz szacunki). |
| Transport publiczny | Zużycie paliw [l/rok, kWh/rok] | Dane GUS. Dane o liczbie zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy (system CEPIK). Urząd Miejski (dane o zużyciu paliw dla pojazdów Urzędu Miejskiego i jego jednostek. Wskaźniki przeciętnego przebiegu pojazdów w zależności od rodzaju pojazdu oraz paliwa. |
| Transport prywatny i komercyjny | Zużycie paliw [l/rok, kWh/rok] | Dane GUS. Dane o liczbie zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy (system CEPIK). Wskaźniki przeciętnego przebiegu pojazdów w zależności od rodzaju pojazdu oraz paliwa. |

Źródło: opracowanie własne

Monitoring będzie prowadzony z wykorzystaniem bazy emisji gazów cieplarnianych, niezbędne dane będą zbierane w układzie przedstawionym w ww. bazie.

Ewaluacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie prowadzona w okresach dwuletnich, tj. na koniec 2016, 2018 oraz 2020 r. Ewaluacja polegać będzie na:

- zebraniu, w opisanym powyżej procesie monitorowania, danych niezbędnych do określenia wartości wskaźników związanych z celami strategicznymi (redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału OZE, redukcja zużycia energii finalnej);

- ocenie stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych;

- analizie konieczności realizacji działań dostosowujących i/lub naprawczych i określeniu niezbędnych działań w przypadku znaczącej rozbieżności pomiędzy wyznaczonymi celami, a osiąganymi wskaźnikami strategicznymi.

Ewaluacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie mieć na celu kontrolę realizowanych działań pod kątem możliwości osiągnięcia postawionych celów strategicznych oraz przygotowanie ewentualnych zmian w dokumencie.

# Ogólna strategia

## Cele strategiczne i szczegółowe

### Opis celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Cele główne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia na lata 2016-2020 (dalej zwanego również „PGN”) to:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1,27% w 2020 r. w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 72 816,4 Mg rocznie do poziomu 71 889,0 Mg rocznie;

- zwiększenie do 2020 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,19 pp. w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 3,39% do poziomu 3,57% zużycia energii;

- redukcja zużycia energii finalnej do 2020 r. o 1,02%, ze 169 732,1 MWh w 2014 r. do 168 005,6 MWh w 2020 r.

Dla sektorów, w których władze gminy planują działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i mają realny wpływ na zachowania ludności gminy oraz podmiotów funkcjonujących w gminie Blachownia, możliwe będzie osiągnięcie następujących celów:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1,96% w 2020 r. w stosunku do przyjętego roku bazowego;

- zwiększenie do 2020 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,24 pp. w stosunku do przyjętego roku bazowego;

- redukcja zużycia energii finalnej do 2020 r. o 1,28%, w stosunku do przyjętego roku bazowego.

Cele szczegółowe Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wynikające z realizacji planowanych przedsięwzięć zgodnych z PGN, to:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 1 713,1 Mg rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym;

- zwiększenie ilości zużywanej energii ze źródeł odnawialnych o 23,7 MWh rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym;

- redukcja zużycia energii o 4 318,6 MWh rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym.

Wymienione cele szczegółowe w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii pozwolą na uzyskanie przyjętych celów głównych oraz skompensowanie wzrostu emisji i zużycia energii wynikających z rozwoju gospodarczego w okresie pomiędzy rokiem bazowym i docelowym.

Do celów szczegółowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwolą na osiągnięcie celu strategicznego, należą:

- inwentaryzacja źródeł oraz wartości emisji zanieczyszczeń na terenie gminy i miasta Blachownia;

- analiza możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;

- określenie działań koniecznych do realizacji wraz z oszacowaniem ich kosztów, źródeł finansowania, oraz terminów realizacji. W zakresie wspomnianych działań znajduje się:

  - optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy;

  - zmniejszenie zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców energii;

  - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanej ze zużyciem energii na terenie gminy;

  - umocnienie pozycji i roli sektora publicznego w procesie racjonalnego gospodarowania energią;

  - zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych;

Rysunek 3. Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Źródło: opracowanie własne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016-2020 ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej;

- poprawy jakości powietrza.

Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą spójne z:

- Strategią Rozwoju Gminy Blachownia;

- Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Blachownia;

- innymi dokumentami strategicznymi, szczególnie na poziomie gminy, zawierającymi zapisy związane z ochroną środowiska; w przypadku konieczności aktualizacji obowiązujących dokumentów strategicznych o uwarunkowania wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – taka aktualizacja zostanie zaproponowana w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i wdrożona po przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wszelkie działania, przewidziane do realizacji w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zaplanowane zostały w kontekście istniejącej infrastruktury, podejmowanych dotychczas działań proekologicznych oraz przyjętych dokumentów i zamierzeń strategicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie mieć – po jego przyjęciu przez Radę Miejskiej w Blachowni – charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania konieczne do ich osiągnięcia, wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. W Planie ustalone zostaną również zasady monitorowania i raportowania wyników przyjętej polityki ekologiczno-energetycznej. Zakłada się, że władze Gminy Blachownia  dokonywać będą ewaluacji wdrażania zamierzeń PGN oraz dokonają stosowanych aktualizacji w przypadku, gdyby przyjęte w PGN cele nie były wdrażane, lub wdrożone cele krótko- i średniookresowe nie przybliżałyby Gminy Blachownia do osiągniecia celu strategicznego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uwzględnia w możliwie szerokim stopniu zapisy międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, w tym – Wytyczne dotyczące sporządzania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej –przyjęte przez WFOŚiGW w Katowicach.

### Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi i wytycznymi

Rysunek 4. Zależności i powiązania między dokumentami krajowymi i unijnymi

Źródło: Prognozowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, MIR 21.05.2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny ze strategią Unii Europejskiej ,,Europa 2020”. W dokumencie tym określono 5 nadrzędnych celów, które powinny zostać osiągnięte do 2020 r. w Unii Europejskiej. Jednym z nich jest cel dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20%, wzrostu efektywności energetycznej o 20%, oraz wzrostu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych do 20%. Pozwoli to na prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju, co również jest sygnalizowane w ww. dokumencie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym opracowaniem przybliżającym realizację celu Strategii ,,Europa 2020” na najniższym szczeblu administracyjnym w kraju, jakim jest gmina.

#### Zgodność z obowiązującymi wytycznymi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – jego struktura, cele, dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Blachownia, przyjęte kierunki strategiczne i plan działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – są zgodne z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, ogłoszonymi przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach.

#### Dokumenty strategiczne - kontekst międzynarodowy

##### Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)

Dokument Konwencji został przygotowany w maju 1992 r. w Nowym Jorku i przedłożony do podpisu podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój, jaka odbyła się w Rio de Janeiro (Brazylia) 4 czerwca 1992 r. Formalnie weszła ona w życie 21 marca 1994 roku. Od tego czasu stronami Konwencji zostało 189 państw, włącznie ze Wspólnotą Europejską. Dla Polski Konwencja weszła w życie 26 października 1994 roku. Głównym celem Konwencji jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.

Konwencja zobowiązuje kraje rozwinięte oraz kraje z gospodarką w okresie przejściowym do stabilizacji emisji gazów cieplarnianych (tzn. dwutlenku węgla – CO2, metanu – CH4 i podtlenku azotu – N2O) na poziomie roku 1990 do roku 2000. Zgodnie z artykułem 4.6 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz paragrafami 4a i 7 decyzji 9 Drugiej Konferencji Stron tej Konwencji Polska uznała celowość elastycznego podejścia do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Konwencji i przyjęła rok 1988 jako rok bazowy. Powodem zmiany bazowego roku z 1990 na 1988 jest fakt, że rok 1990 był w Polsce pierwszym rokiem po zasadniczych zmianach politycznych i gospodarczych, a w konsekwencji także ustrojowych, które wpłynęły na stabilność polskiej gospodarki, a wielkość emisji gazów cieplarnianych w 1990 r. nie odpowiada ani normalnemu poziomowi emisji, jaki wynika z potrzeby rozwoju naszego kraju, ani faktycznemu potencjałowi gospodarczemu Polski (głównie z faktu oparcia polskiej energetyki na spalaniu węgla). Limity dla Polski były w kolejnych latach przez Komisję Europejską zmieniane. Wśród innych zobowiązań konwencji znajdują się m.in. obowiązek przedkładania corocznych inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych przez kraje z Załącznika, inicjowanie i ułatwianie współpracy międzynarodowej na rzecz ograniczania zmian klimatu, czy tworzenie i funkcjonowanie światowego systemu monitoringu zmian klimatu.

Uzupełnieniem Konwencji jest Protokół z Kioto – międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, wynegocjowane na konferencji w Kioto w grudniu 1997 r. (traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 r.). Protokół z Kioto jest pierwszym dokumentem uzupełniającym Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Polska podpisała Protokół 15 lipca 1998 r., a ratyfikowała 13 grudnia 2002 r. Jest to najważniejszy prawnie wiążący instrument Konwencji, zobowiązujący kraje do redukcji emisji gazów cieplarnianych (Konwencja zachęca do tego). Działania celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powinny odbywać się głównie na szczeblu krajowym, jednakże Protokół przewidział dodatkowe metody ich realizacji, tzw. mechanizmy z Kioto: - handel emisjami (Emission Trading, carbon market), mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) oraz wspólna implementację (Joint Implementation – JI). Mechanizmy te m.in. zachęcają kraje rozwijające się do prowadzenia działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Najwyższym organem UNFCCC jest COP (Conference of Parties), Konferencja Stron Konwencji, obradująca rokrocznie. Ostatni COP (COP20) miał miejsce 1–12 grudnia 2014 r. w Limie, podczas którego delegacje ponad 190 krajów zawarły kolejne porozumienie w kwestii polityki klimatycznej. W myśl obecnych postanowień, strony Konwencji przedstawią własne cele redukcyjne w kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przed tegorocznym szczytem w Paryżu (COP 21), gdzie ma zostać uzgodnione globalne porozumienie na rzecz ochrony klimatu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej odnosi się wprost do zagadnień związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Jego realizacja przyczyni się do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegnie antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.

##### Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP)

Strony Konwencji postanawiają chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczaniem powietrza oraz dążyć do ograniczenia i tak dalece, jak to jest możliwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odległości. Służyć temu mają ustalone zasady wymiany informacji, konsultacji, prowadzenia badań i monitoringu. Ponadto zobowiązują się rozwijać politykę i strategię, które będą służyć jako środki do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza, biorąc pod uwagę podjęte już wysiłki w skali krajowej i międzynarodowej. Priorytetami Konwencji do 2020 r. są: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z punktu widzenia wpływu na zdrowie (szczególnie w zakres pyłów PM2,5), zwiększenie znaczenia monitoringu przy ocenie wywiązywania się państw z przyjętych zobowiązań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie znaczenia ocen zintegrowanych z punktu widzenia wpływu na ekosystemy. Do konwencji podpisano szereg protokołów:

- Protokół w sprawie długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie,

- Protokół dotyczący ograniczenia emisji siarki lub jej przepływów transgranicznych,

- Protokół dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich transgranicznego przemieszczania,

- Protokół dotyczący kontroli emisji lotnych związków organicznych lub ich transgranicznych przepływów,

- Protokół w sprawie dalszej redukcji emisji siarki,

- Protokół dotyczący metali ciężkich,

- Protokół w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych,

- Protokół w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i ozonowi przyziemnemu (tzw. Protokół z Göteborga).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, chociaż obejmujący gminę nie położoną w strefie przygranicznej, jest zgodny z zapisami Konwencji – działania planowane przez Gminę Blachownia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wpłyną na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których występowanie ma bezpośredni i pośredni wpływ na stan zdrowia ludności.

##### Pakiet klimatyczno-energetyczny UE

Tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny, skrótowo zwany pakietem „3x20%” (od celów w nim zawartych), został przyjęty w marcu 2007 r. przez Parlament Europejski i kraje członkowskie UE, w tym Polskę. Najważniejszymi celami przedstawionymi przez Komisje Europejską dla UE, było:

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. - w stosunku do bazowego 1990 r. – (oraz 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych);

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych;

- zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

W styczniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument określający nowe założenia polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020-2030 r. („Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Ramy polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020–2030” (COM(2014) 15)) wraz z towarzyszącą mu oceną skutków (impact assessment). Podstawowymi założeniami tego dokumentu są:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r., w porównaniu do wielkości emisji w roku bazowym 1990;

- zwiększenie udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przynajmniej o 27% w bilansie energetycznym całej Unii Europejskiej do 2030 r.;

- utrzymanie poprawy efektywności energetycznej.

Na ostatnim szczycie klimatycznym UE w Brukseli (23-24 października 2014 r.), Rada Europejska uzgodniła, zgodnie z przyjętym podczas poprzedniego szczytu (w marcu 2014 r.) planem, ramy polityki energetyczno-klimatycznej UE na lata 2020-2030. W ramach dyskusji o wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego UE Rada Europejska zwróciła uwagę na potrzebę wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz zrównoważonych technologii niskoemisyjnych. Głównym elementem porozumienia w nowym pakiecie klimatycznym jest redukcja emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. względem 1999 r.

Akty prawne wchodzące w skład pakietu klimatyczno-energetycznego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L 140 z dnia 5 czerwca 2009 r.), integrujące obszary gospodarki z celami związanymi z ochroną środowiska i ochroną klimatu:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS),

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. ws. wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (tzw. dyrektywa CCS),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tzw. dyrektywa OZE).

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wynika wprost z wdrażania pakietu klimatyczno-energetycznego. Jego realizacja pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w skali lokalnej, tym samym wpłynie na możliwość osiągnięcia celów globalnych zapisanych w Pakiecie.

##### Dyrektywa CAFE (Clean Air For Europe)

Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest pilne ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym spełnienie standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Obecnie, 23 państwa członkowskie mają problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie CAFE. Zanieczyszczenie powietrza w miastach wynika przede wszystkim z tzw. niskiej emisji. Jest ona powodowana przez zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. W dyrektywie wskazano, iż w przypadku gdy cele dotyczące jakości powietrza ustalone w niniejszej dyrektywie nie są osiągane, państwa członkowskie powinny podjąć działania w celu dotrzymania wartości dopuszczalnych i poziomów krytycznych oraz, w miarę możliwości, dotrzymania wartości docelowych i osiągnięcia celów długoterminowych. Działaniu temu mają służyć programy ochrony powietrza, które wyznaczają środki w celu osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub wartości docelowych.

W dyrektywie określono wartości dopuszczalne pyłu PM10 dla ochrony zdrowia ludzkiego. Wartość dopuszczalna dobowa wynosząca 50 μg/m3, nie może zostać przekroczona więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym, a wartość średnioroczna powinna wynosić 40 μg/m3. Dyrektywa wprowadza ponadto krajowy cel redukcji narażenia, wartość docelowa i wartość dopuszczalna dla PM2,5. Została ona określona na poziomie 25 μg/m3 do 1 stycznia 2015 r., natomiast do 1 stycznia 2020 r. powinna osiągnąć poziom 20 μg/m3.

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie wpłynie pozytywnie na realizację założeń Dyrektywy CAFE – dzięki podejmowanym działaniom nastąpi nie tylko zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale i ograniczenie emisji pozostałych zanieczyszczeń do powietrza.

##### Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego UE, zastępującym Strategię Lizbońską. Jak podaje komunikat opublikowany 3 marca 2010 r. w strategii podkreśla się potrzebę wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów, a do osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe priorytety: wzrost inteligentny, wzrost zrównoważony, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

Strategia określa, że zmiana klimatu jest jednym z głównych motorów długofalowych zmian ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Dokument diagnozuje problemy związane ze zmianami klimatycznymi, na które mają być narażone głównie sektory turystyki, rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa i energetyki. Wskazuje konieczność przeciwdziałania tym zmianom. Ma się to odbywać głównie przez ograniczenie w dziesięcioleciu 2011-2020 emisji dwutlenku węgla nawet o 30% (jeśli pozwolą na to warunki), wykorzystywanie w pełni możliwości nowych technologii, takich jak wychwytywanie dwutlenku węgla i sekwestracja, bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych, wzmocnienie odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem, zwiększenie możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie, opracowanie wizji zmian strukturalnych i technologicznych, jakie będą musiały zajść do roku 2050, aby gospodarka w państwach UE stała się niskoemisyjna, korzystająca efektywnie z zasobów i odporna na zmiany klimatu oraz zachowanie bioróżnorodności.

Podstawowym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery na terenie gminy. Tym samym dokument ten odnosi się wprost do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w skali lokalnej.

##### Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.

W opublikowanym w wersji ostatecznej 8 marca 2011 r. komunikacie Rada Europejska potwierdziła cel UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80–95% po osiągnięciu redukcji w wymiarze 20% do roku 2020 w porównaniu z poziomem w 1990 r. Kontekstem planowanej redukcji emisji są sugestie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPPC). Określono, że w przypadku, gdy na świecie nie zostaną podjęte żadne działania w zakresie zwalczania zmiany klimatu, wzrost temperatury może być większy niż 2°C (w stosunku do okresu referencyjnego) jeszcze przed 2050 r. i większy niż 4oC do 2100 r.

PGN odnosi się wprost do zagadnień związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i przejściem na gospodarkę niskoemisyjną; jego realizacja w perspektywie do 2020 r. będzie wpisywać się w planowane ograniczenie emisji w UE o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r., i będzie miała na szczeblu lokalnym istotne znaczenie dla dalszych działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych docelowo o 80-95%.

#### Kontekst krajowy

##### Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK), Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności jest najważniejszym dokumentem strategicznym w państwie, określającym kierunki działań w celu rozwoju gospodarczego i poprawy życia mieszkańców. Zakłada ona podejście kompleksowe do celów i istniejących problemów. Opiera się na obronie wiarygodności gospodarki przez niski poziom deficytu budżetowego i ostrożność w zwiększaniu skali długu publicznego, utrzymanie działań prorozwojowych, dążenie do strefy euro, prowadzenie dalszych reform strukturalnych wraz z budowaniem polityki rozwoju. Dokument wskazuje również drogę do uniknięcia trzech rodzajów zagrożeń: I – związanych z pokryzysowymi barierami rozwoju generowanymi przez problem wysokiego zadłużenia i deficytu, II – związanych z dryfem rozwojowym polegającym na „uśrednieniu” tempa wzrostu, nie rozwiązaniu problemów demograficznych oraz braku stymulacji dla wzrostu zatrudnienia, III – związanych z peryferyjnym charakterem udziału Polski w globalnym układzie sił. W DSRK założono, że aby osiągnąć cel projektu cywilizacyjnego „Polska 2030”, należy podjąć 25 kluczowych decyzji, odnoszących się do sfery życia społeczno-gospodarczego, polityki i środowiska. Wśród nich znajduje się decyzja dotycząca poprawy warunków środowiskowych i uniknięcia ryzyk związanych ze zmianami klimatu. Ma się to odbywać przez wdrożenie zintegrowanego zarządzania środowiskiem (promocja recyklingu odpadów, efektywności energetycznej, planowania przestrzennego z uwzględnieniem gospodarowania obszarami cennymi przyrodniczo) oraz program adaptacji do zmian klimatu, minimalizacji zagrożeń związanych ze skutkami powodzi oraz zwiększanie nakładów na badania i rozwój technologii czystego węgla oraz poprawiających stan środowiska (decyzja 22).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016-2020 wpisuje się w założenia DSRK odnośnie efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2.

##### Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (SRK 2020) została przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. Jest ona jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Polski. Jak napisano we wprowadzeniu do dokumentu, stanowi element nowego systemu zarządzania rozwojem państwa, zgodnie z zasadami określonymi w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zmianami). W związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, Strategia koresponduje także z celami rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, przede wszystkim w Strategii Europa 2020. Po Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) to z najważniejszych dokumentów strategicznych. Jest także dokumentem nadrzędnym w stosunku do dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju kraju, które uszczegóławiają jej zapisy w poszczególnych sektorach rozwojowych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej doskonale wpisuje się w Strategię, głównie przez cele dotyczące ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, racjonalnego gospodarowania odpadami i ogólnej poprawy stanu środowiska. Cele te mają być osiągnięte m.in. przez modernizację istniejącej już infrastruktury energetycznej, a także inwestowanie w nowe źródła energii, w tym odnawialne, termomodernizację budynków, zmianę urządzeń na energooszczędne, jak również edukację społeczeństwa.

##### Zintegrowane strategie rozwoju

Zintegrowane strategie rozwoju są przyjętymi lub projektowanymi dokumentami, w oparciu o które realizuje się cele rozwojowe wyznaczone przez DSRK i SRK 2020 i dzięki którym prowadzona jest polityka rozwoju państwa. Strategii tych jest dziewięć, a za ich formę odpowiadają wyznaczone ministerstwa:

- Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Ministerstwo Gospodarki) – SIEG

- Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – SRKL

- Strategia rozwoju transportu (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) – SRT

- Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Ministerstwo Gospodarki) – BEiŚ

- Strategia Sprawne państwo (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) – SSP

- Strategia rozwoju kapitału społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – SRKS

- Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) - SRR

- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - SZRWiR

- Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (Ministerstwo Obrony Narodowej) – SRSBN.

Na podstawie przeglądu opublikowanych strategii rozwoju lub ich aktualnych projektów publikowanych na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można określić, że działania związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną uwzględnione zostały przede wszystkim w BEIŚ.

Według BEIŚ postępujące zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem Europy i świata, mając swoje konsekwencje m.in. w gospodarce energetycznej i środowisku, i w sposób pośredni lub bezpośredni oddziałując na zdrowie człowieka. BEiŚ określa, że w Polsce należy spodziewać się wzrostu emisji substancji zanieczyszczających atmosferę i gazów cieplarnianych. Wskazane byłoby więc osiągnięcie takiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, by jej rozwój nie powodował tego typu procesów. Działania te będą poniekąd wynikały z dążenia Polski do osiągnięcia standardów UE w zakresie ochrony powietrza, co również będzie oddziaływać na gospodarkę i jakość życia mieszkańców.

PGN wpisuje się w założenia BEIŚ poprzez wprowadzanie efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki w gminie i tym samym przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym.

##### Polityka klimatyczna Polski

Powstanie tego dokumentu wynika ze zobowiązań, które przyjęła na siebie Polska, będąc stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (UNFCCC), a w szczególności zaś podpisując ustalenia Protokołu z Kioto. Dotyczyły one podjęcia działań w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dokument wskazuje możliwe sposoby ochrony klimatu, przy wykorzystaniu istniejących instrumentów politycznych, wśród których wymienia mechanizmy ograniczenia emisji zawarte w Protokole z Kioto. Ponadto opisuje m.in. międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zmian klimatu, jak również omawia działania, jakie należy podjąć, aby tym zmianom przeciwdziałać. Polityka Klimatyczna została przyjęta przez Radę Ministrów 4.11.2003 r.

Celem strategicznym polityki klimatycznej, sformułowanym na podstawie zapisów zawartych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” jest włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększenia zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych. Polityka Klimatyczna Polski pozwoli na zrealizowanie zobowiązań wynikających z Konwencji.

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodna z celami Polityki Klimatycznej Polski – osiągnięcie celów zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpływać pozytywnie na ochronę klimatu globalnego oraz wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

##### Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (PEP2030)

Przyjęta w listopadzie 2009 r. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. (PEP 2030) nakreśla przyszłe kierunki i cele polskiej polityki energetycznej. Proponuje też działania wykonawcze wraz ze sposobem, terminami wykonania jak też jednostkami odpowiedzianymi za ich realizację, w odniesieniu do każdego z kierunków rozwoju. Jednym z wymienionych kierunków (spośród sześciu podstawowych dla polityki energetycznej), jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Kompleksowy dokument wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” przyjętej przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. Cele Polityki energetycznej są również zbieżne z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. W dokumencie podkreśla się, iż polityka energetyczna będzie dążyć do wypełnienia zobowiązania zawartego w powyższych strategiach UE. Celem jest zatem realizacja podjętych deklaracji: w perspektywie długoterminowej, Europa będąca gospodarką o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz pewnym, zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię.

W ramach PGN planowane jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE.

##### Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)

Program w opracowaniu. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 roku. Opracowanie NPRGN jest odpowiedzią na konieczność transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, co wynika ze zobowiązań podjętych przez Polskę na szczeblu prawa międzynarodowego. 18 stycznia 2013 r. Minister Gospodarki podpisał Umowę między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). NPRGN będzie spójny i zgodny z istniejącym systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w szczególności z instrumentem jakim są krajowe i sektorowe plany redukcji emisji. Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju Prace nad przygotowaniem NPRGN koordynować będzie Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska.

PGN odnosi się wprost do zagadnień związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych – realizacja jego postanowień będzie zgodna z zapisami NPRGN.

##### Strategia rozwoju energetyki odnawialnej

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej powstała we wrześniu 2000 r. w związku z koniecznością realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W strategii podkreśla się, że racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, do którego Polska jako strona Konwencji powinna dążyć. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, przyczynia się także do oszczędzania zasobów surowców energetycznych i poprawy stanu środowiska, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów.

PGN bezpośrednio koresponduje ze Strategią – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest możliwe pod warunkiem rozwoju instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

##### Projekt Krajowej Polityki Miejskiej (KPM)

16 lipca 2013 r. Rząd przyjął Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego. Pierwszy projekt tego rządowego dokumentu został opublikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w marcu 2014 r. KPM swoimi założeniami obejmuje okres do 2020 r. Cel strategiczny KPM dotyczy wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia i jest nim wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Jednym z wątków tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej, wymienionym w dokumencie, jest niskoemisyjność i efektywność energetyczna, w którym podkreśla się rolę miast w możliwości oddziaływania na rzecz niskoemisyjności i poprawy efektywności energetycznej na co najmniej kilku obszarach. KPM wprost wymienia plany gospodarki niskoemisyjnej jako punkt odniesienia w zakresie działań na rzecz niskoemisyjności.

Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zatem pożądane z punktu widzenia Krajowej Polityki Miejskiej, a działania zaplanowane w PGN będą wpływać pozytywnie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę efektywności energetycznej.

#### Kontekst regionalny

##### Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ,,Śląskie 2020+”

Uchwalona 1 lipca 2013 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego, jest najważniejszym dokumentem regionu wytyczającym cele, zadania i kierunki jego rozwoju do 2020 r. Strategia ta jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ,,Śląskie 2020”, przyjętej 17 lipca 2010 r. Dokument uchwalony w 2013 r. określa m.in. bieżącą sytuację województwa dotyczącą środowiska naturalnego. Celem dokumentu jest dążenie władz do zrównoważonego rozwoju regionu. Jako jeden z czterech elementów składających się na zrównoważony rozwój, obok wymiaru społecznego, gospodarczego i infrastrukturalnego, wymieniono wymiar środowiskowy. Ważniejszymi celami strategii w kwestii ochrony środowiska naturalnego są m.in.: wspieranie modernizacji elektrowni i linii przesyłowych, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także dążenie do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej. Istotnym elementem strategii jest także wspieranie edukacji w kwestii ochrony środowiska, a także rekultywacja zdegradowanych już obszarów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w zapisy Strategii, ponieważ jednym z celów jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym gazów cieplarnianych, przez podmioty, które obejmuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

##### Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Przyjęty 10 kwietnia 2014 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego, zaakceptowany przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 jest dokumentem wykonawczym wielu rozporządzeń instytucji Unii Europejskiej. Dokument zawiera 13 osi priorytetowych dotyczących rozwoju województwa śląskiego do 2020 r., z czego dwie dotyczą środowiska naturalnego: ,,Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, oraz ,,Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”. Szczegółowymi celami są m.in.: poprawa efektywności energetycznej, zwiększony udział odnawianych źródeł energii w produkcji energii ogółem, a także zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego, oraz ochrona różnorodności biologicznej. Beneficjentem Regionalnego Programu mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty, w których większość udziałów posiadają takie jednostki, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty wdrażające instrumenty finansowe, tym samym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Działania Programu w kwestii efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, dotyczyć mają budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, modernizacji i rozbudowy linii energetycznych na bardziej efektywne, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, zastosowania w przedsiębiorstwach technologii efektywnych energetycznie, zastosowania energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, wprowadzania systemów zarządzania energią, budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, oraz wspierania finansowego technologii mających na celu efektywne wykorzystanie energii, modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, likwidacji tak zwanej ,,niskiej emisji”, przez wymianę lub modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła, oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, między innymi przez efektywne wykorzystywanie źródeł energii i wykorzystanie źródeł odnawialnych w celu ograniczenia emisji szkodliwych gazów.

##### Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Dokument został przyjęty 17 listopada 2014 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego. Jest wynikiem prawodawstwa europejskiego, oraz krajowego. Celem Programu jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów, m.in. poprzez wymianę instalacji grzewczych w mieszkaniach prywatnych i lokalach użyteczności publicznej, termomodernizację budynków, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w centrach miast (np. przez wprowadzenie wyższych opłat za parkowanie), rozwój publicznego transportu pasażerskiego, ścieżek rowerowych i inne podobne działania, mające na celu bezpośredni, bądź pośredni wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Plan gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się w założenia Programu, przez ograniczenie szkodliwych pyłów i gazów emitowanych do atmosfery.

##### Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

Uchwalony 31 sierpnia 2015 r. Jednym z istotnych celów programu jest ochrona powietrza atmosferycznego i przywrócenie mu jakości niezagrażającej człowiekowi. Cele szczegółowe do 2019 r. mówią o ograniczeniu negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza, wdrażaniu mechanizmów motywujących do implementacji nowoczesnych rozwiązań w przemyśle, wzmocnieniu świadomości dotyczącej ochrony środowiska przez edukację, a także wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w zapisy Programu Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 – działania przewidziane w ramach PGN powinny spowodować poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie województwa.

#### Kontekst lokalny

##### Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego na lata 2016-2020

Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego jest podstawowym dokumentem definiującym cele i kierunki rozwoju powiatu – w tym obszaru gminy Blachownia. Powiat częstochowski ma jedynie ograniczony i wybiórczy wpływ na działanie gminy Blachownia, jednak cele rozwoju powiatu co do zasady powinny być zbieżne z celami rozwoju gminy.

Cele i kierunki strategiczne zostały przedstawione w dokumencie w podziale na obszary działania. Obszarami tymi są:

I. Nowoczesny Powiat Częstochowski, oparty na wiedzy, kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców.

II. Powiat Częstochowski jako obszar bezpieczny i spójny pod względem społecznym i komunikacyjnym. Zrównoważony rozwój społeczny.

III. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Powiatu.

IV. Relacje i współpraca Powiatu z otoczeniem.

Cele strategiczne mające związek z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia są zawarte głównie w obszarze strategicznym III, częściowo – w obszarze II.

W obszarze strategicznym III zawarte zostały następujące cele oraz kierunki strategiczne:

- Cel strategiczny 1 – ochrona walorów przyrodniczych powiatu;

  - Kierunek działań 1 – wsparcie rozwoju infrastruktury ochrony środowiska – budowa ścieżek rowerowych;

- Cel strategiczny 2 - wsparcie różnorodnych działań ekologicznych na terenie powiatu częstochowskiego:

  - Kierunek działań 1 – wspieranie modernizacji sieci przesyłowych, termomodernizacji budynków, melioracji i gospodarki odpadami na terenie powiatu częstochowskiego:

    - remonty i modernizacje ograniczające zużycie energii w budynkach stanowiących własność powiatu;

    - wspieranie termomodernizacji budynków mieszkalnych poprzez informacje o możliwościach uzyskania preferencyjnych pożyczek i kredytów z regionalnych i krajowych instrumentów finansowych;

    - działania merytoryczne na rzecz zwiększenia ilości instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

Obszar II zawiera cel strategiczny „rozwój infrastruktury podnoszącej atrakcyjność powiatu”, w ramach którego zakłada się realizację:

- kierunku działań „wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej” m.in. przez budowę ścieżek rowerowych;

- kierunku działań – „uzyskanie spójności komunikacyjnej powiatu” przez budowę, modernizację, przebudowę infrastruktury drogowej;

- kierunku działań – „poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie powiatu”, w ramach którego przewiduje się m.in. wspieranie zmian w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie i subregionie, zapewnienie wszystkim gminom bezpośrednich połączeń komunikacyjnych z Częstochową, wsparcie dla nowych połączeń kolejowych do Częstochowy.

Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego zawiera cele i kierunki działania, które co do zasady są całkowicie zbieżne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia. Są to działania w zakresie wsparcia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz nieruchomości prywatnych, działania w zakresie infrastruktury drogowej, ścieżek rowerowych i transportu zbiorowego.

##### Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Blachownia

Studium stawia za cel ograniczanie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych palenisk domowych, oraz w mniejszym stopniu z zakładów produkcyjnych i komunikacji poprzez:

- modernizację istniejących kotłowni,

- zamianę ogrzewania węglowego na opalanie gazem ziemnym, olejem opałowym lub biomasą,

- gazyfikację gminy,

- promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych,

- zbadanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. biomasy, wód geotermalnych),

- ograniczanie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz pomoc w przeprowadzaniu termomodernizacji w budynkach prywatnych,

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na skutek wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów zabudowanych oraz przebudowę i modernizację dróg,

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Powyższe cele są spójne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej – który zakłada konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Podjęcie realizacji działań zapisanych w Studium uwarunkowań wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

## Gmina Blachownia – stan obecny

### Ogólny opis i położenie gminy Blachownia

Gmina Blachownia położona jest w południowej części Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej w Obniżeniu Górnej Warty, nad rzeką Stradomką, w województwie śląskim, w zachodniej części powiatu częstochowskiego. Gmina Blachownia graniczy z gminą Konopiska, Herby, Wręczyca Wielka, oraz miastem na prawach powiatu Częstochowa.

Gminę przecina droga krajowa nr 46, łącząca Częstochowę z Opolem. Podstawowy układ transportowy gminy stanowią drogi gminne i powiatowe. Przez gminę przebiega również droga wojewódzka nr 492, łącząca miasto Blachownia z miejscowością Ważne Młyny, oraz droga wojewódzka nr 904, łącząca Blachownię ze wsią Kolonia Poczesna. Odległość od siedziby gminy, miasta Blachownia, do najbliższego, dużego miasta – Częstochowy – wynosi 17 km. Przez gminę przebiega szlak kolejowy, jednakże w związku z decyzją o zburzeniu stacji kolejowej w Blachowni, publiczny transport kolejowy nie będzie alternatywą dla drogowego transportu osobowego. Ponadto, na terenie gminy planowana jest budowa kolejnego odcinka autostrady A1, łączącego Częstochowę z Pyrzowicami.

Rysunek 5. Lokalizacja gminy Blachownia na tle powiatu częstochowskiego

Źródło: GUS, http://katowice.stat.gov.pl/

Rysunek 6. Lokalizacja Blachowni na tle województwa śląskiego

Źródło: www.bip.slaskie.pl

### Warunki naturalne i klimatyczne

Gmina Blachownia położona jest na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, oraz w obrębie dwóch regionów fizyczno-geograficznych: Obniżenia Górnej Warty i Prosny oraz Progu Środkowo-Jurajskiego, noszącego nazwę „Garb Herbski” lub „Próg Herbski”. Gmina dzieli się na kilka wyraźnie różniących się między sobą obszarów:

- miasto Blachownia – obszar zurbanizowany, ze zróżnicowaną zabudową;

- lasy na zachodzie, północy i południu gminy, wchodzące w skład większych kompleksów leśnych o znaczeniu ponadregionalnym;

- pradolina rzeki Gorzelanki oraz tereny uprawne w północnym fragmencie gminy;

- część z rozwiniętą infrastrukturą drogową i kolejową – od Blachowni na wschód w kierunku Częstochowy.

Na terenie gminy Blachownia znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, obejmujący zwarty kompleks leśny położony na zachód od Częstochowy, na zachodnim skraju Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Obszar Parku obejmuje dolinę Liswarty, porośniętą głównie lasami; cenne zespoły leśne to głównie grądy niskie – jesionowe i olchowe, oraz świetlista dąbrowa ze stanowiskami roślin ciepłolubnych. Na terenie Parku znajduje się wiele unikalnych gatunków roślin – w tym rzadko występujące rośliny górskie – oraz bardzo cennych gatunków ptaków.

Struktura funkcjonalna obszaru gminy przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 36,2%;

- lasy – 57,4%;

- tereny zurbanizowane – 3,8%;

- wody powierzchniowe – 0,9%;

- nieużytki – 1,3%;

- tereny różne – 0,4%.

#### Jakość powietrza

Na terenie gminy Blachownia nie funkcjonują obecnie znaczące zakłady przemysłowe, mogące być głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. O jakości powietrza na terenie gminy decydują więc głównie: emisja napływająca z sąsiednich gmin, emisja z transportu oraz niska emisja z budynków mieszkalnych (głównie domy jednorodzinne).

Na terenie gminy nie działają stacje monitorowania jakości powietrza. Niemniej jednak, na podstawie badań przeprowadzonych przez stacje monitoringu powietrza w Lublińcu i Myszkowie, określono obszary występowania przekroczenia w strefie lubliniecko-częstochowskiej. Jak wynika z badań, na terenie gminy Blachownia występowało w 2009 r. przekroczenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 – stężenie średnioroczne wynosiło 53,61 µg/m3 na obszarze 6,09 km2, zanotowano również przekroczenie stężenia 24-godzinnego – wartość wynosiła 100,8 µg/m3 dla obszaru 43,93 km2. Konieczne wydaje się zatem podejmowanie działań na rzecz poprawy czystości powietrza. W Programie Ochrony Powietrza proponuje się wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Blachownia, oraz podjęcie – na podstawie tego dokumentu – takich działań jak: termomodernizacja, zmiana sposobu ogrzewania poprzez podłączenie do sieci cieplnej lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne.

W celu zmniejszenia stężeń pyłu PM10 do poziomu akceptowalnego, dla gminy Blachownia określono konieczne działania naprawcze. Obejmowały one:

- wymianę kotłów węglowych na retortowe dla 39,2 tys. mkw. powierzchni użytkowej lokali;

- termomodernizację 28,5 tys. mkw. powierzchni użytkowej budynków;

- podłączenie do sieci cieplnej 10,7 tys. mkw. powierzchni użytkowej budynków;

- wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie elektryczne – 7,1 tys. mkw. powierzchni użytkowej budynków.

#### Obszary ochrony przyrody i krajobrazu

Na obszarze gminy Blachownia ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie przyrody podlegają następujące obszary:

- fragment Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” utworzony 21.12.1998r, na mocy Rozporządzenia nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego. W granice parku wchodzą kompleksy leśne zachodniej części gminy, wraz z zespołami śródleśnych łąk i fragmentem zabudowy miejscowości Trzepizury;

- fragmenty otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” Obejmuje ona znaczną część gminy: północne i południowe kompleksy leśne, teren jeziora, ośrodka wypoczynkowego oraz zabudowę Blachowni na zachód od ul. Sienkiewicza.

Na terenie gminy Blachownia znajduje się 8 drzew – pomników przyrody, objętych ochroną na mocy Ustawy o ochronie przyrody.

Na obszarze gminy występują stanowiska roślin objętych ochroną prawną. Do obszarów, gdzie miejsca te są najliczniejsze, należą kompleksy leśne, wilgotne łąki i torfowiska. Wśród nich jest 15 objętych ścisłą ochroną i 8 ochroną częściową. Zaobserwowano również rzadkie gatunki zwierząt, z których część jest otoczona ochroną ustawową.

Na terenie gminy Blachownia znajduje się obszar cenny przyrodniczo „Rozlewiska górnej Stradomki”. Obszar ten był objęty od 1993 r. ochroną w formie parku krajobrazowego, ze uwagi na konieczność zachowania jego walorów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych. Obejmuje on 89 hektarowy obszar rozlewisk- dawnych stawów rybnych z torfowiskami niskimi, przejściowymi i obszarami podmokłych łąk, oraz drzewostany w oddziałach leśnych nr 79, 98, 99 i 100 Nadleśnictwa Herby. Obszar ten, zgodnie z staraniami władz gminy, ma zostać ponownie objęty ochroną – w formie użytku ekologicznego „Rozlewisko górnej Stradomki”.

Na terenie gminy zinwentaryzowano również czternaście drzew o okazałych rozmiarach i ponadprzeciętnych walorach krajobrazowych, proponowanych do objęcia ochroną prawną.

Na terenie gminy istnieją inne cenne siedliska przyrodnicze, wymagające ochrony przed przekształceniami. Należą do nich leśne i nieleśne zbiorowiska o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, stanowiące obszary ważne dla utrzymania bioróżnorodności, będące miejscem występowania chronionych gatunków roślin i jedyne środowisko bytowania niektórych gatunków zwierząt. Istotnym jest, aby w terenach gospodarczo wykorzystywanych lasów, względy przyrodnicze związane z ochroną naturalnych zbiorowisk były traktowane priorytetowo.

Istotne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów mają korytarze ekologiczne w dolinach rzek i gęstej sieci ich dopływów.

Największe walory krajobrazowe gminy stanowią obszary leśne, doliny rzeczne, Jezioro „Blachownia” wraz z otaczającymi go terenami otwartymi, elementy krajobrazu wykształconego w wyniku działalności człowieka: wyrobiska, hałdy, warpie, a także krajobraz kulturowy związany z osadnictwem – charakterystyczne budynki, zespoły zabudowy i ich relacje z otoczeniem, wymienione poniżej:

- krajobraz kulturowy wsi Cisie – historycznie ukształtowana sieć dróg, przebieg koryt rzecznych, granice naturalnych zbiorników wodnych i towarzyszące im zadrzewienia;

- krajobraz kulturowy obszar „Ostrowy” – cenne są: historycznie ukształtowana sieć dróg, układ zabudowy, formy i gabaryty, a także obiekty architektury drewnianej;u

- układ urbanistyczny osiedla „Nowe Domy” w Blachowni – układ przestrzenny osiedla, w tym układ ulic, placów i zieleni oraz budynki powstałe w na przełomie lat 50-tych i 60- tych latach XX wieku (formy i gabaryty);

- układ urbanistyczny wsi Łojki – układ przestrzenny wsi, w szczególności przebieg dróg oraz układ i struktura zabudowy.

#### Odnawialne źródła energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym i najbardziej naturalnym z istniejących źródeł energii. Najbardziej efektywne jest jej wykorzystanie lokalne – na potrzeby ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Z punktu widzenia wykorzystania energii słonecznej, najistotniejszym parametrem, decydującym o możliwości jej wykorzystania, są roczne wartości nasłonecznienia – wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w określonym czasie.

Potencjał energii słonecznej, podobnie jak innych OZE, można skategoryzować jako:

- potencjał teoretyczny – całkowita ilość energii możliwej do wykorzystania, przy założeniu 100% sprawności jej pozyskania; potencjał teoretyczny jest kilkaset razy wyższy od zapotrzebowania na energię w Polsce;

- potencjał techniczny – ilość energii, jaka może zostać pozyskana przy wykorzystaniu obecnie dostępnych technologii i urządzeń; potencjał techniczny jest ok. 10 razy wyższy od całkowitego zapotrzebowania na energię w Polsce;

- potencjał ekonomiczny – ilość energii, jaka może być pozyskiwana z uwagi na opłacalność jej wykorzystania; energia słoneczna, którą można pozyskać w sposób opłacalny, stanowi obecnie niewielki ułamek całkowitego zapotrzebowania na energię.

Rysunek 7. Potencjał energii słonecznej w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=225:zasoby-energii-sonecznej-w-polsce&catid=46:soce&Itemid=204; dostęp do danych 16 kwietnia 2015 r.

Na tle innych regionów i miast Polski, gmina Blachownia leży w pasie korzystnego nasłonecznienia. Roczna wielkość promieniowania słonecznego w Polsce waha się w granicach 950 – 1250 kWh / m2 powierzchni, przy czym ok. 80% całkowitej sumy nasłonecznienia jest generowane przez 6 miesięcy okresu wiosenno-letniego. Nasłonecznienie gminy Blachownia wynosi ok. nominalnie 1260 kWh / m2, realnie (uwzględniając straty) 969 kWh / m2 rocznie, z czego moc użyteczna generowana jest w okresie marzec – wrzesień. W miesiącach zimowych moc uzyskiwana jest zbyt mała, aby możliwa była produkcja energii elektrycznej. Poniżej prezentowane jest zestawienie dotyczące nasłonecznienia i realnej możliwości produkcji energii w gminie Blachownia w poszczególnych miesiącach.

Tabela 10. Poziom nasłonecznienia gminy Blachownia w poszczególnych miesiącach roku

| Miesiąc | Ed | Em | Hd | Hm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 0,90 | 28,0 | 1,06 | 32,8 |
| Luty | 1,48 | 41,5 | 1,77 | 49,6 |
| Marzec | 2,91 | 90,1 | 3,57 | 111 |
| Kwiecień | 3,83 | 115 | 4,93 | 148 |
| Maj | 3,96 | 123 | 5,25 | 163 |
| Czerwiec | 3,89 | 117 | 5,24 | 157 |
| Lipiec | 3,92 | 121 | 5,31 | 165 |
| Sierpień | 3,74 | 116 | 5,04 | 156 |
| Wrzesień | 3,01 | 90,3 | 3,90 | 117 |
| Październik | 2,16 | 67,1 | 2,72 | 84,4 |
| Listopad | 1,14 | 34,1 | 1,38 | 41,3 |
| grudzień | 0,84 | 26,0 | 0,99 | 30,7 |

Ed – średnia dzienna produkcja energii elektrycznej z systemu (kWh)

Em – średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej z systemu (kWh)

Hd – średni dzienny poziom nasłonecznienia na 1 mkw. dla działającego systemu (kWh/m2)

Hm – średni miesięczny poziom nasłonecznienia na 1 mkw. dla działającego systemu (kWh/m2)

Źródło: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Rysunek 8. Poziom nasłonecznienia poszczególnych regionów Polski

Źródło: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_hor/G_hor_PL.png

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne są użytkowane w gminie Blachownia przez podmioty prywatne (przedsiębiorstwa), jak i właścicieli domów i mieszkań. Ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych nie przekracza kilkudziesięciu na koniec 2014 r. Ich wpływ na realizację celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest znikomy.

Fotowoltaika

Systemy produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego nie są obecnie mocno rozwinięte w Polsce i tym samym nie są stosowane na szeroką skalę. Instalacje fotowoltaiczne są budowane głównie w formie farm fotowoltaicznych, na terenach pozamiejskich. W miastach urządzenia tego typu są montowane najczęściej jako instalacje pilotażowe. W gminie Blachownia na koniec 2014 r. nie działały instalacje fotowoltaiczne.

Energia geotermalna

Na terenie gminy Blachownia nie wykorzystuje się energii geotermalnej na szeroką skalę. Przypuszczać można, na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców, iż energia geotermalna jest wykorzystywana na koniec 2014 r. za pomocą pomp ciepła w jednostkowych przypadkach, do wspomagania ogrzewania domów prywatnych. Wykorzystanie energii geotermalnej nie ma istotnego wpływu na realizację celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Biomasa / pellety

Na terenie gminy Blachownia wykorzystuje się biomasę i pellety do ogrzewania budynków mieszkalnych na koniec 2014 r. w jednostkowych przypadkach. Wykorzystanie pelletów nie ma istotnego wpływu na emisję gazów cieplarnianych, niemniej jednak dane o liczbie instalacji spalania biomasy ujęto w BEI.

#### Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Poniżej prezentowane są informacje o długości sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Blachownia.

Tabela 11. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Kanalizacja istniejąca i planowana | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 36,4 | 8 846 | 42 | 8 888 |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,6 |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |
| Razem | 37,0 | 8 846 | 42 | 8 888 |

Źródło: Propozycja planu Aglomeracji Blachownia, powiat częstochowski województwo śląskie, bip.slaskie.pl/dokumenty/2014/

Na terenie gminy, w Blachowni, funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zmodernizowana w latach 2013-2014. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 2505 m3/dobę, aktualnie wykorzystywana jest ona w stopniu średnim.

Planowane jest skanalizowanie i zwodociągowanie całego terenu gminy Blachownia do 2022 roku.

Przez obszar gminy Blachownia przebiega gazociąg wysokociśnieniowy GW 500 Olesno – Częstochowa, którym przesyłany jest gaz ziemny zaazotowany.

W trakcie realizacji jest budowa sieci gazowej na terenie gminy (od strony Aleksandrii do Kłobucka; w Blachowni główną ulicą Sienkiewicza, przez tzw. stare osiedle, a także m.in. ulicami Parkową, Piastowską, po osiedle domów jednorodzinnych nad zalewem).

### Demografia

Jednym z trzech czynników wpływających w największym stopniu na jakość powietrza w gminie Blachownia, obok komunikacji drogowej i działalności usługowo-przemysłowej, są gospodarstwa domowe i tzw. niska emisja. Wzrost liczby ludności oraz zwiększenie ilości budynków mieszkalnych w kontekście ostatniego z wymienionych czynników ma znaczenie kluczowe. Nie należy jednak zapominać, że nowo powstałe budynki w większości są mniej energochłonne, gdyż prace termomodernizacyjne odbywają się już na etapie ich budowy.

Wzrost liczby mieszkańców wiąże się również ze wzrostem zużycia energii, wody, większą ilością samochodów, wytworzonych odpadów komunalnych, ścieków, a także z większym zapotrzebowaniem na wszelkie wytwory sektora przemysłowego i budowniczego, rolnictwa i usług. To wpływa natomiast na wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Gmina Blachownia zajmuje powierzchnię 67,21 km². Liczba ludności gminy w 2014 r. wyniosła 13 214 osób. Od 2010 r. zanotowano w tej kwestii systematyczny spadek (ubytek o 141 osób w stosunku do 2010 r.).

Rysunek 9. Liczba ludności w gminie Blachownia w latach 1995–2014

Źródło: GUS, http://stat.gov.pl/

Analiza liczby ludności według struktury wiekowej dla lat 1995-2014 wskazuje na ujemny bilans liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (spadek o 1153 osoby), na rzecz osób w wieku produkcyjnym (wzrost o 436 osoby) i poprodukcyjnym (wzrost o 539 osób w analizowanym okresie). Tendencja wzrostowa dotycząca liczby osób w wieku produkcyjnym trwająca niemal nieprzerwanie do 2010 r., została odwrócona, i od 2011 r. odnotowywano systematyczny spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. W latach 1995-2014 odsetek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się o 8,4 pkt. proc., ludności w wieku produkcyjnym wzrósł natomiast o 4,1 pkt. proc., a osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 4,3 pkt. proc. Problem starzejącego się społeczeństwa, negatywnie oddziałujący w sferze społeczno-gospodarczej, dotyczy obecnie praktycznie całego kraju.

### Gospodarka

Na terenie gminy w 2014 roku zarejestrowanych było 1106 podmiotów gospodarczych (wg klasyfikacji REGON). W ciągu ostatnich 19 lat liczba ta wzrosła o ponad 41%.

Tabela 12. Liczba podmiotów gospodarczych według sekcji PKD2007 w 2014 roku

| Sekcja wg PKD | Opis | Liczba podmiotów |
| --- | --- | --- |
| Sekcja A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 18 |
| Sekcja B | Górnictwo i wydobywanie | 1 |
| Sekcja C | Przetwórstwo przemysłowe | 191 |
| Sekcja D | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 |
| Sekcja E | Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 9 |
| Sekcja F | Budownictwo | 116 |
| Sekcja G | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 302 |
| Sekcja H | Transport i gospodarka magazynowa | 56 |
| Sekcja I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 24 |
| Sekcja J | Informacja i komunikacja | 20 |
| Sekcja K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 33 |
| Sekcja L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 60 |
| Sekcja M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 70 |
| Sekcja N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 30 |
| Sekcja O | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 4 |
| Sekcja P | Edukacja | 37 |
| Sekcja Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 57 |
| Sekcja R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 13 |
| Sekcja S, T i U | Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; organizacje i zespoły eksterytorialne | 55 |

Źródło: GUS, http://stat.gov.pl/

Do największych grup branżowych na terenie gminy należą przedsiębiorstwa z kategorii handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w tym motocykli. Ponadto dużą grupę stanowią podmioty z kategorii przedsiębiorstwa przemysłowe. Znaczącą grupę przedsiębiorstw stanowią także firmy należące do grupy budownictwo.

Liczba osób bezrobotnych w gminie w latach 2003-2014 spadła o 17%. Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym gminy.

### Wykorzystanie gruntów

Użytki rolne w gminie Blachownia stanowią ponad 33% ogólnej powierzchni gminy. Lesistość gminy znacznie przewyższa średnią kraju i wynosi 55,5%. Wynika to głównie z występowania leśnych obszarów chronionych.

Rysunek 10. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Blachownia

Źródło: GUS, http://stat.gov.pl/

### Charakter istniejącej infrastruktury mieszkaniowej

#### Zasoby mieszkaniowe

Rosnące wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową stanowią pozytywny czynnik świadczący o wzroście jakości życia społeczności gminy i są podstawą do prognozowania poprawy jakości życia w następnych latach. W tabeli zestawiono informacje na temat zmian w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Tabela 13. Dane dotyczące mieszkalnictwa dla gminy Blachownia - lata 1995–2014

| Rok | Mieszkania istniejące | Mieszkania oddane do użytku w danym roku |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba (sztuk) | Powierzchnia użytkowa (m²) | Liczba (sztuk) | Powierzchnia użytkowa (m²) |
| 1995 | 4241 | 263847 | 11 | 1496 |
| 1996 | 4257 | 265822 | 16 | 1975 |
| 1997 | 4272 | 269741 | 15 | 3919 |
| 1998 | 4288 | 271787 | 16 | 2033 |
| 1999 | 4309 | 274083 | 21 | 2296 |
| 2000 | 4326 | 276074 | 17 | 1991 |
| 2001 | 4349 | 279420 | 23 | 3346 |
| 2002 | 4565 | 314845 | 27 | 4310 |
| 2003 | 4623 | 323248 | 58 | 8403 |
| 2004 | 4651 | 327582 | 38 | 5616 |
| 2005 | 4676 | 331379 | 33 | 5249 |
| 2006 | 4696 | 334866 | 32 | 5238 |
| 2007 | 4733 | 339961 | 43 | 6280 |
| 2008 | 4771 | 345714 | 47 | 7258 |
| 2009 | 4799 | 350231 | 29 | 4628 |
| 2010 | 4743 | 359050 | 39 | 5992 |
| 2011 | 4776 | 364419 | 39 | 6261 |
| 2012 | 4789 | 366068 | 24 | 3321 |
| 2013 | 4818 | 370544 | 35 | 5403 |
| 2014 | 4845 | 374360 | 35 | 5100 |

Źródło: GUS, http://stat.gov.pl/

Tabela 14. Wskaźnik dotyczące gospodarki mieszkaniowej

| wskaźnik | wielkość | jednostka |
| --- | --- | --- |
| Gęstość zabudowy mieszkaniowej | Gmina | 55,7 | m²pow.uż/ha |
|  | Powiat | 26,6 | m²pow.uż/ha |
|  | Województwo | 66,7 | m²pow.uż/ha |
|  | Kraj | 32,0 | m²pow.uż/ha |
| Średnia powierzchnia mieszkania na 1 Mieszkańca | Gmina | 28,3 | m²/osobę |
|  | Powiat | 29,8 | m²/osobę |
|  | Województwo | 17,8 | m²/osobę |
|  | Kraj | 25,9 | m²/osobę |
| Średnia powierzchnia mieszkania | Gmina | 77,3 | m²/mieszk. |
|  | Powiat | 88,1 | m²/mieszk. |
|  | Województwo | 75,5 | m²/mieszk. |
|  | Kraj | 72,8 | m²/mieszk. |
| Liczba osób na 1 mieszkanie | Gmina | 2,7 | os./mieszk. |
|  | Powiat | 3,0 | os./mieszk. |
|  | Województwo | 4,2 | os./mieszk. |
|  | Kraj | 2,8 | os./mieszk. |
| Liczba oddanych mieszkań w latach 1995-2014 na 1000 mieszkańców | Gmina | 45,2 | szt. |
|  | Powiat | 50,5 | szt. |
|  | Województwo | 31,8 | szt. |
|  | Kraj | 52,8 | szt. |
| Udział mieszkań oddawanych w latach 1995- 2014 w całkowitej liczbie mieszkań | Gmina | 12,3 | % |
|  | Powiat | 14,9 | % |
|  | Województwo | 13,5 | % |
|  | Kraj | 14,8 | % |
| Średnia powierzchnia oddawanego mieszkania w latach 1995 – 2014 | Gmina | 150,7 | m²/mieszk. |
|  | Powiat | 146,9 | m²/mieszk. |
|  | Województwo | 123,7 | m²/mieszk. |
|  | Kraj | 101,0 | m²/mieszk. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, http://stat.gov.pl/

Wielkość zabudowy mieszkaniowej w gminie jest stosunkowo zwarta (55,7 m² pow. użytkowej na 1 hektar). Jest to mniejsza wartość niż dla całego województwa śląskiego (66,7 m² pow. użytkowej/ha), natomiast znacznie większa niż dla średniej krajowej, gdzie wartość ta wynosi 32 m² pow. użytkowej/ha. W gminie Blachownia udział mieszkań oddanych do użytkowania po w 1995 r. lub później, wynosi 12,3% (2,5 pkt proc. mniej niż średnia krajowa).

#### Charakterystyka budownictwa jedno- i wielorodzinnego

Na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna zagrodowa. Na obszarze miasta Blachownia występuje zabudowa osiedlowa wielorodzinna (bloki mieszkalne) z budynkami niskimi i średniowysokimi oraz zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

### Charakter istniejącej infrastruktury publicznej

#### Jednostki użyteczności publicznej

Na terenie Gminy Blachownia działa kilkanaście jednostek użytkujących budynki użyteczności publicznej. Poniżej prezentowane jest zestawienie istniejących jednostek oraz budynków użyteczności publicznej.

Tabela 15. Budynki użyteczności publicznej - gmina Blachownia

| Lp. | nazwa obiektu | liczba budynków | powierzchnia budynku (ogrzewana) mkw. | źródło ciepła c.o. | źródło ciepła c.w.u. | rok budowy | OZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Miejski, ul. Sienkiewicza 22 | 1 | 653,3 | sieć ciepłownicza zewnętrzna |  | zmiana sposobu użytkowania 1994 |  |
| 2 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sienkiewicza 19 | 1 | 145 | elektryczne (piece akumulacyjne) |  | zmiana sposobu użytkowania 1980 |  |
| 3 | Zespół Szkolno–Przedszkolny, ul. Wspólna 5 | 1 | 1782,54 | własna kotłownia |  | lata 60. XX w. |  |
| 4 | Zespół Przedszkolny w Łojkach, ul. Długa 50 | 1 | 937 | sieć ciepłownicza Kotłownia w Szkole |  | 1985 |  |
| 5 | Przedszkole publiczne, u. Żeromskiego 2 | 1 | 340 | własna kotłownia |  | 1951 |  |
| 6 | Zarząd Mieniem Komunalnym, ul. Miodowa 4A | 1 | 767,6 | własna kotłownia (w likwidacji) |  | lata 70. XX w. |  |
| 7 | Gimnazjum, ul. Bankowa 13 | 1 | 2646,6 | własna kotłownia |  | 1956 |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Łojki, ul. Długa 48 | 1 | 1542,36 | własna kotłownia |  | 1966 |  |
| 9 | OSiR, ul. Sportowa 1 | 1 | 909 | własna kotłownia |  | 1979 |  |
| 10 | Miejski Dom Kultury, ul. Maja 99 | 1 | 577,71 | własna kotłownia |  | – |  |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sienkiewicza 8 | 1 | 2931 | sieć ciepłownicza |  | 1958 |  |
| 12 | Biblioteka Miejska, ul. Żeromskiego 3B | 1 | 117,9 | piec elektryczny (grzejniki) |  | zmiana sposobu użytkowania 1985 |  |
| 13 | Szkoła Podstawowa Cisie, ul. Cisiańska | 1 | 631,92 | własna kotłownia |  | 1983/1992 |  |
| 14 | Przychodnia BLAMED, ul. Sienkiewicza | 1 | 1055,93 | własna kotłownia |  | lata 50. XX w. |  |
| 15 | Biblioteka Publiczna, ul. Maja | 1 | 330,12 | sieć ciepłownicza (kotłownia w MDK) |  | 1989 |  |
| 16 | Hala Sportowa, ul. Sportowa 1 | 1 | 1627,27 | sieć ciepłownicza (kotłownia w OSiR) |  | 2011 |  |
| 17 | Dom Pomocy Społecznej | 2 | 5400 | sieć ciepłownicza | sieć ciepłownicza | 1956 i 1996 (bud. Główny i bud. Pawilonu) | tak (kolektory słonecznej) |
| 18 | Komisariat policji | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 19 | Straż pożarna | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 20 | Publiczna szkoła podstawowa | 1 | 1463 | piec c.o. miałowy | – | 1979 (rozbudowany w 1990) | – |
| 21 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Blamed | 1 | 1000 | węgiel kamienny (miał) | e.elektryczna | 1965 | – |
| 22 | Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni | 3 (budynki szpitala A,B,C) | 7241,68 | kotłownia olejowa | kotłownia olejowa | – | – |
|  |  | 1 – portiernia | 16,26 | e.elektryczna | e.elektryczna | – | – |
|  |  | 1 – budynek pogotowia | 161,7 | kotłownia olejowa | kotłownia olejowa | – | – |
|  |  | 1 – budynek agregatu | 34,46 | – | – | – | – |
|  |  | 1 – budynek garażowy–warsztaty | 147,64 | kotłownia olejowa | kotłownia olejowa | – | – |
|  |  | 1 – magazyn – tlenownia | 37,73 | – | – | – | – |
|  |  | 1 – budynek administracyjny | 113,39 | kotłownia olejowa | kotłownia olejowa | – | – |
|  |  | 1 – budynek starej tlenowni | 24,22 | – | – | – | – |
|  |  | 1 – budynek kuchni | 351,43 | kotłownia olejowa | kotłownia olejowa | – | – |
|  |  | 1 – budynek apteki | 332,56 | kotłownia olejowa | kotłownia olejowa | – | – |

Źródło: dane zarządców budynków, opracowanie własne

#### Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Poniżej przedstawiono informacje na temat komunalnych i socjalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Blachownia.

Tabela 16. Budynki mieszkalne - komunalne i socjalne na terenie gminy Blachownia

| Lp. | nazwa obiektu | liczba budynków | powierzchnia budynku (ogrzewana) mkw. | źródło ciepła c.o. | źródło ciepła c.w.u. | rok budowy | OZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Długa 3 | 1 | 1017,25 | brak scentralizowanego źródła c.o. | brak scentralizowanego źródła c.w.u. | 1953 | brak |
| 2. | ul. Długa 5 | 1 | 996,15 | brak scentralizowanego źródła c.o. | brak scentralizowanego źródła c.w.u. | 1953 | brak |
| 3. | ul. 1 Maja 12 | 1 | 154,93 | brak scentralizowanego źródła c.o. | brak scentralizowanego źródła c.w.u. | lata trzydzieste XX w. | brak |
| 4. | ul. 1 Maja 14 | 1 | 76,33 | brak scentralizowanego źródła c.o. | brak scentralizowanego źródła c.w.u. | lata trzydzieste XX w. | brak |
| 5. | ul. 1 Maja 12 ( kontenery) | 1 | 252,2 | brak scentralizowanego źródła c.o. | brak scentralizowanego źródła c.w.u. | 2008 | brak |
| 6. | ul. Sienkiewicza 16 | 1 | 882,72 | z sieci | Elektryczny podgrzewacz wody | I połowa XIX wieku | brak |
| 7. | ul. Sienkiewicza 15 | 1 | 583,64 | kotłownia | Elektryczny podgrzewacz wody | lata pięćdziesiąte XIX wieku | brak |
| 8. | ul. Kubowicza 7 | 1 | 195,34 | brak scentralizowanego źródła c.o. | Elektryczny podgrzewacz wody | 1954 | brak |
| 9. | ul. 1Maja 99 | 1 | 423,82 | z sieci | Elektryczny podgrzewacz wody | II połowa ubiegłego wieku | brak |
| 10. | ul. 1 Maja 93 | 1 | 77,88 | brak scentralizowanego źródła c.o. | Elektryczny podgrzewacz wody | 1967 | brak |
| 11. | ul. Miodowa 4a | 3 | 834,18( łączna pow. ogrzewana z 3 bud.) | kotłownia | elektryczny podgrzewacz wody | 1974 | brak |
| 12. | ul. Cisiańska 46 | 1 | 98,77 | kotłownia | z kotłowni lokalnej | 1982 | brak |

Źródło: opracowanie własne, dane zarządców budynków

#### Oświetlenie ulic i placów

W Gminie Blachownia zainstalowanych jest łącznie ok. 1400 punktów oświetlenia ulicznego. Właścicielem punktów oświetleniowych jest Gmina Blachownia.

Zużycie energii wyniosło w 2014 r. 1023,3 MWh.

Obecnie eksploatowana infrastruktura oświetleniowa to lampy sodowe. Gmina Blachownia planuje wymianę wszystkich punktów oświetleniowych na nowoczesne lampy typu LED w 2016 r.

Dalsza realizacja prac modernizacyjnych jest wskazana z uwagi na m.in.:

- poprawę niezawodności funkcjonowania;

- zmniejszenie kosztów utrzymania, konserwacji i remontów;

- poprawę efektywności i estetyki oświetlenia.

### Energetyka i system elektroenergetyczny

Przez teren gminy Blachownia przebiegają linie przesyłowe energii elektrycznej o znacznym ponadlokalnym (w tym linie napowietrzne średniego napięcia i linie napowietrzne wysokiego napięcia).

### Transport

#### Infrastruktura transportowa

Na terenie gminy Blachownia funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć dróg. Podstawowym układem komunikacyjny są drogi powiatowe oraz gminne. Do dróg o znaczeniu komunikacji ponadlokalnej należą:

- droga krajowa nr 46 łącząca Kłodzko, Opole, Lubliniec, Częstochowę i Szczekociny,

- droga wojewódzka nr 492 biegnąca z miejscowości Ważne Młyny do Blachowni,

- droga wojewódzka nr 904 rozpoczynająca się w Blachowni i kończąca we wsi Kolonia Poczesna.

Przez Blachownię przebiegać będzie Autostrada A1 – na terenie gminy zostanie wybudowany węzeł łączący autostradę z drogą krajową nr 46.

#### Komunikacja zbiorowa

##### Komunikacja autobusowa

Gmina Blachownia leży w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy. W związku z tym na terenie gminy funkcjonuje sieć transportu zbiorowego, łącząca gminę z byłą stolicą województwa. Transport autobusowy odbywa się pojazdami PKS Częstochowa (linie 151, 152, 162), oraz dzięki prywatnemu przewoźnikowi posiadającemu 3 linie na terenie gminy. Ponadto MPK Częstochowa realizuje kursy do przystanku Łojki  - linia nr 22.

##### Komunikacja kolejowa

Na terenie gminy Blachownia znajduje się linia kolejowa nr 061, łącząca stację Kielce ze stacją Fosowskie. Linia jest ważną częścią tzw. protezy koniecpolskiej. Na terenie gminy nie funkcjonuje jednakże osobowa komunikacja kolejowa.

## Identyfikacja obszarów problemowych

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, co do zasady, umożliwia objęcie swym działaniem poniższych obszarów wyodrębnionych, jako sekcje/działy gospodarki:

- energetyka,

- budownictwo,

- transport,

- rolnictwo,

- leśnictwo,

- przemysł,

- handel i usługi,

- gospodarstwa domowe,

- odpady,

- edukacja/dialog społeczny.

Dla gminy Blachownia oraz w odniesieniu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obszarami szczególnie problemowymi są:

- emisja substancji szkodliwych z budynków mieszkalnych – na terenie gminy domy i budynki wielorodzinne są zasilane z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe (przy czym często stosuje się paliwo złej jakości); jedynie niewielka część budynków korzysta z sieci ciepłowniczej;

- emisja z transportu – podobnie jak w wielu innych gminach, liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy dynamicznie rośnie; zarejestrowane są pojazdy samochodowe z silnikami o przestarzałej konstrukcji, emitującymi znaczącą ilość substancji szkodliwych;

- brak termomodernizacji wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zasobach komunalnych;

- daleka od optymalnej sieć dróg rowerowych, które mogą częściowo zmniejszyć zapotrzebowanie na transport samochodowy.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Struktury organizacyjne

Za realizację przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada Burmistrz Blachowni. Wdrażanie działań zapisanych w Planie, monitoring osiągania przyjętych celów i wskaźników prowadzone będą przez pracowników Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Realizacja niektórych z planowanych działań będzie pośrednio zależna od Urzędu Miejskiego, ponieważ działania te podejmowane będą przez podmioty zewnętrzne oraz mieszkańców. Gmina Blachownia będzie mogła jedynie zachęcać ww. podmioty do osiągnięcia wyznaczonych celów w sposób finansowy (dofinansowanie pożądanych działań, nagrody) oraz poprzez informację i promocję. Pośredni wpływ gminy zostanie wyraźnie zaznaczony w zestawieniu planowanych działań.

W ramach wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Urząd Miejski w Blachowni stworzy system ewidencji przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. System ten będzie zawierać takie informacje o inwestycjach zgodnych z PGN, jak:

- nazwa inwestycji;

- krótka charakterystyka inwestycji;

- lokalizacja przedsięwzięcia;

- podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji;

- nakłady inwestycyjne, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, źródła finansowania;

- planowany efekt ekologiczny – planowana do uzyskania redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona w Mg CO2, redukcja zużycia energii w MWh, zwiększenie wykorzystania OZE w MWh;

- mierniki i sposoby monitorowania efektu ekologicznego.

Podmiotem odpowiedzialnym za ewidencję przedsięwzięć zgodnych z PGN będzie Urząd Miejski w Blachowni. Informacje o projektach zgodnych z PGN będą ewidencjonowane na wniosek zainteresowanych podmiotów przez Urząd Miejski w sposób zgodny z polityką gminy Blachownia w zakresie przechowywania i udostępniania informacji o podmiotach zewnętrznych. Każde przedsięwzięcie będzie musiało spełniać wymogi ustalone przez gminę Blachownia w zakresie zakresu udzielanych informacji. Zainteresowane podmioty, których inwestycje zgodne z PGN będą zarejestrowane w bazie danych, będą mogły wystąpić do Urzędu Miejskiego w Blachowni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności danego projektu z PGN dla gminy Blachownia.

Dla wdrożenia i realizacji strategii zakreślonej w niniejszym dokumencie – przede wszystkim w odniesieniu do działań, na które gmina ma bezpośredni wpływ – niezbędne jest wprowadzenie „mapy wpływów” – procedur mających na celu określenie zasad współpracy i finansowania między wszystkimi jednostkami, tj. urzędem, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi. Współpraca powinna dotyczyć także struktur wewnętrznych w ramach miasta/gminy, tzn. pomiędzy poszczególnymi wydziałami i referatami. Wypracowane procedury powinny stopniowo stać się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami z różnych środowisk. Dzięki temu, proces planowania i zarządzania może stać się czytelny i przejrzysty dla ogółu społeczności. Niezbędne jest nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami uczestniczącymi we wdrażaniu PGN.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie następować za pomocą stosownej uchwały Rady Gminy.

### Zasoby, ludzie

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie realizowane przez:

- Burmistrza Gminy Blachownia – będzie odpowiedzialny za nadzorowanie realizacji postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz za przygotowanie aktualizacji dokumentu;

- Radę Gminy – będzie odpowiedzialna za przyjęcie uchwały wdrażającej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz uchwał aktualizujących PGN;

- Osoby odpowiedzialne za: gospodarkę komunalną, inwestycje, planowanie przestrzenne, przetargi – będą odpowiedzialni za bieżący monitoring działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, organizację działań informacyjno-promocyjnych oraz za prowadzenie Systemu ewidencji przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Zaangażowane strony

Interesariuszami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia będą:

- Urząd Miejski w Blachowni;

- jednostki publiczne działające na terenie gminy Blachownia – szkoły, przedszkola, służby porządkowe i komunalne;

- mieszkańcy gminy;

- przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Blachownia.

Włączenie interesariuszy w tworzenie i realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej następować będzie przez:

- poddanie dokumentu konsultacjom społecznym;

- utworzenie Systemu ewidencji przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej i umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wpisania przedsięwzięć zgodnych z PGN;

- prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych skierowanych do mieszkańców, dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału OZE w zużyciu energii oraz redukcji zużycia energii – zgodnych z PGN;

- udzielanie cyklicznych informacji o wartości monitorowanych wskaźników.

Jednostki publicznej działające na terenie gminy będą włączone do realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w związku z inwestycjami w zakresie termomodernizacji, instalacji OZE, działaniami zmierzającymi do ograniczenia zużycia energii.

Mieszkańcy gminy będą włączeni w realizację założeń PGN w związku z prowadzonymi przez siebie inwestycjami w zakresie termomodernizacji, OZE, działania zmierzającymi do ograniczenia zużycia energii.

Przedsiębiorcy włączą się w realizację PGN wskutek realizacji typów inwestycji wymienionych powyżej oraz inwestycji w zakresie produkcji energii i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, z OZE, działań zmierzających do zmniejszenia energochłonności działalności.

Władze gminy Blachownia deklarują ze swojej strony pomoc mieszkańcom oraz przedsiębiorcom w uzyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Budżet

Na realizację przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Blachownia przewiduje się wstępnie budżet w wysokości ok. 18,5 mln zł. Finansowanie działań przewidzianych w niniejszym Planie może być realizowane ze środków własnych Gminy, ze środków własnych pozostałych beneficjentów planowanych przedsięwzięć, a także ze wsparciem zewnętrznym.

Gmina Blachownia będzie starała się o dofinansowanie własnych zadań zgodnych z PGN ze środków EFRR oraz innych bezzwrotnych środków pomocowych.

Poniżej przedstawiono analizę programów i funduszy na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym, pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania na działania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wskazano rodzaje działań oraz ich związek z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poniżej przedstawiono analizę programów i funduszy na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym, pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania na działania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wskazano rodzaje działań oraz ich związek z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Analizowane dokumenty odnoszą się do okresu 2015-2020, w jakim będzie realizowany PGN.

#### Źródła finansowania na poziomie międzynarodowym

##### Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (2014-2020)

NFOŚiGW jest krajowym punktem kontaktowym Programu LIFE, który dodatkowo współfinansuje projekty. Beneficjent może uzyskać łączne dofinansowanie (ze środków KE i NFOŚiGW) w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Budżet programu LIFE na lata 2014-2020 wynosi 3456,7 mln EUR. Współfinansowanie projektów LIFE przez NFOŚiGW w perspektywie finansowej 2014-2020 jest realizowane w formie dotacji lub pożyczki dla następujących celów szczegółowych:

1. Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w Polsce.

2. Poprawa jakości środowiska poprzez realizacje inwestycyjnych – pilotażowych albo demonstracyjnych projektów środowiskowych.

3. Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa.

Beneficjenci: każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowane na terenie państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej. Wyróżnione zostały trzy kategorie beneficjentów: instytucje publiczne, organizacje prywatne, komercyjne oraz organizacje prywatne, niekomercyjne (w tym organizacje pozarządowe).

#### Źródła finansowania inwestycji na poziomie krajowym i regionalnym

##### Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest dokumentem, który zawiera analizę sytuacji oraz potrzeb i planowane kierunki wsparcia w zakresie infrastruktury gospodarczej i społecznej. Dokładne wskazówki i informacje dotyczące działań wpisujących się w POIiŚ 2014-2020 oraz metody wyboru projektów będzie zawierać Uszczegółowienie POIiŚ – które nie jest obecnie dostępne.

Poniżej zestawiono działania POIiŚ 2014-2020, związane z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej. Zestawienie odzwierciedla wstępnie związek POIiŚ z PGN – dokładne informacje będą dostępne po ogłoszeniu dokumentów szczegółowych.

Tabela 17. Działania POIiŚ 2014-2020, związane z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

| Priorytet inwest. (numer) | Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego | Działania i kierunki wsparcia | Rezultaty | Związek z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym z PGN dla gminy Blachownia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I / 4.I | Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Wsparcie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE. Przewiduje się w szczególności: budowę jednostek o większej mocy wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz; wsparcie, w ograniczonym zakresie, jednostek OZE wykorzystujących energię słońca, geotermii oraz wody (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej). | Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. | Ogólny związek z PGN Realizacja projektów OZE wraz z podłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej będzie wpływać na zmniejszenie emisji CO2, tym samym takie projekty i efekty ich realizacji mogą zostać ujęte w PGN. Związek z PGN dla gminy Blachownia W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia nie planuje się obecnie realizacji przedsięwzięć zgodnych z POIiŚ w zakresie niniejszego priorytetu inwestycyjnego. |
| I / 4.III | Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym | Wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: - ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; - przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; - budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; - instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, - instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego); - instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. Istotny kompleksowy wymiar realizacji projektów – łącznie z projektami dotyczącymi wysokosprawnych źródeł wytwarzania energii, modernizacji sieci dystrybucji ciepła. Wsparcie przewidziane jest dla organów władzy publicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. | Zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Zużycie energii pierwotnej. Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie. | Ogólny związek z PGN Część środków działania będzie przeznaczona na usługi doradcze w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Związek z PGN dla gminy Blachownia Realizacja przedsięwzięć zgodnych z PGN może zostać dofinansowana ze środków w ramach niniejszego priorytetu, jednak w obecnej wersji dokumentu nie znajdują się przedsięwzięcia planowane do dofinansowania z POIiŚ. |
| I / 4.IV | Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia | Budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia, dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów; - kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze, mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii; - inteligentny system pomiarowy (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii); - działania w zakresie popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii, rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanym z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi. Wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców | Rozwój sieci inteligentnych. Odsetek odbiorców korzystających z inteligentnych liczników | Ogólny związek z PGN Rozwój inteligentnych rozwiązań energetycznych pozwoli na zmniejszenie emisji CO2, w związku z tym działania tego typu i ich efekty powinny zostać ujęte w PGN. Związek z PGN dla gminy Blachownia Obecnie nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć zgodnych z PGN dla gminy Blachownia ze środków w ramach niniejszego priorytetu POIiŚ. |
| I / 4.V | Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu | Inwestycje wynikające wprost z planów gospodarki niskoemisyjnej, takie jak: - przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, - likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), - budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. - likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Wsparcie dla JST, oraz ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, oraz podmiotów świadczących usługi komunalne nie będących przedsiębiorcami. | Zwiększenie sprawności przesyłu energii termicznej Zużycie energii pierwotnej Emisja gazów cieplarnianych Sprawność przesyłania energii w koncesjonowanych przedsiębiorstwach ciepłowniczych | Ogólny związek z PGN Wsparcie kierowane będzie do obszarów posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej, w których uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji PM10 do powietrza. Związek z PGN dla gminy Blachownia Obecnie nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć zgodnych z PGN, dofinansowanych z niniejszego priorytetu POIiŚ. |
| I / 4.VI | Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; W przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; Wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych. Wsparcie dla JST, ich jednostek, przedsiębiorców, dostawców energii | Zwiększenie udziału energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji Zużycie energii pierwotnej Udział energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu w produkcji energii elektrycznej ogółem | Ogólny związek z PGN W ramach działania wspierane będą projekty zapewniające najniższy poziom emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza, w szczególności PM10. Efekty działań powinny być zatem wpisane do PGN. Związek z PGN dla gminy Blachownia Obecnie nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć zgodnych z PGN, dofinansowanych z niniejszego priorytetu POIiŚ. |
| II / 6.I | Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie | Infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów; Instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów; Instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów; Instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii. | Mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych Udział odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w masie wszystkich zebranych odpadów komunalnych w skali kraju | Ogólny związek z PGN Efekty realizacji projektów, które będą wpływać na ograniczenie emisji CO2, powinny zostać wpisane do PGN. Związek z PGN dla gminy Blachownia Obecnie nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć zgodnych z PGN, dofinansowanych z niniejszego priorytetu POIiŚ. |
| V / 7.III | Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu | Projekty kolei poza TEN-T, oraz w miastach. | Poprawa infrastruktury krajowych połączeń kolejowych oraz wzrost wykorzystania systemów kolejowych w miastach Praca przewozowa w kolejowym transporcie towarowym Praca przewozowa w kolejowym transporcie pasażerskim Poprawa spójności terytorialnej województw. | Ogólny związek z PGN Projekty będą mieć wpływ na emisję CO2 na terenie gminy – efekty ich realizacji należy zatem ująć w PGN. Związek z PGN dla gminy Blachownia Obecnie nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć zgodnych z PGN, dofinansowanych z niniejszego priorytetu POIiŚ. |
| VI / 4.V | Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu | Projekty w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służące podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. Finansowane będą inne niskoemisyjne formy transportu miejskiego spełniające normę co najmniej EURO 6. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem itp.). Inwestycje będą miały charakter zarówno infrastrukturalny (budowa, przebudowa, rozbudowa sieci szynowych, w tym infrastruktury metra, uzupełniana o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów), jak i taborowy, a także kompleksowy, obejmujący obydwa typy projektów. Realizowane będą także projekty wzbogacone o pozostałe komplementarne względem podstawowej infrastruktury liniowej elementy (inwestycje), w tym ITS, usprawniające funkcjonowanie całego systemu transportowego, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Beneficjenci: JST, ich organizacje i spółki, zarządcy infrastruktury transportowej, operatorzy publicznego transportu zbiorowego. | Wzrost wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich Uniknięta emisja CO2 w wyniku funkcjonowania transportu publicznego | Ogólny związek z PGN Jak wynika z wytycznych, dzięki ujęciu w planach gospodarki niskoemisyjnej działań odnoszących się do pakietu energetyczno-klimatycznego, zostanie zapewniony wybór projektów przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej transportu na obszarach miejskich. Projekty tego typu powinny zostać zatem ujęte w PGN. Związek z PGN dla gminy Blachownia Obecnie nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć zgodnych z PGN, dofinansowanych z niniejszego priorytetu POIiŚ. |

Źródło: opracowanie własne

##### Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

RPO WSL 2014-2020 jest dokumentem, który zawiera analizę sytuacji oraz potrzeb, i planowane kierunki wsparcia w zakresie infrastruktury gospodarczej i społecznej w województwie śląskim. Dokładne wskazówki i informacje dotyczące działań wpisujących się w POIiŚ 2014-2020 oraz metody wyboru projektów zawiera Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 oraz kryteria oceny projektów składanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Poniżej zestawiono działania RPO WSL 2014-2020, związane z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej.

Tabela 18. Działania RPO WSL 2014-2020, związane z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

| Priorytet inwestycyjny (numer) | Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego | Działania i kierunki wsparcia | Związek z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Odnawialne źródła energii | 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs W ramach tych poddziałań istotą jest: budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. | Powiązanie z dokumentami planistycznymi w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej, np. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej; Projekty muszą wynikać (zostać wymienione) z programu lub planu ponadregionalnego i/lub Planu Gospodarki Niskoemisyjnej |
| 4.2 | Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach | 1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 2. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach. 3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach. 4. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii. 5. Wprowadzanie systemów zarządzania energią. 6. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). | – |
| 4.3 | Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej | 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs W ramach tych poddziałań wyszczególniono 3 typy projektów: 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła. 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. | Powiązanie z dokumentami planistycznymi w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej; Projekty będące elementem szerzej zaplanowanych działań, np. wpisane do PGN; Projekty muszą wynikać (zostać wymienione) z programu lub planu ponadregionalnego i/lub Planu Gospodarki Niskoemisyjnej |
| 4.4 | Wysokosprawna kogeneracja | Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji | – |
| 4.5 | Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie | 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT: 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów). 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego. 4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT: 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich str. 101 wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów). 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego. 4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs 1. Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej. 2. Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego. | Przedsięwzięcia związane z niskoemisyjnym transportem muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, takich jak m.in. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej; Parkingi Park&Ride będą mogły powstawać także w centrach miast jedynie wtedy, gdy będzie uwzględniony charakter wszystkich powiązań komunikacyjnych w regionie/subregionie i ich wpływ na redukcję zanieczyszczenia, wyłącznie w przypadku wynikania takiej potrzeby z przeprowadzonej rzetelnej diagnozy zawartej w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej lub innym strategicznym dokumencie; Realizacja projektu wynika z dokumentu o charakterze planistycznym w zakresie planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach; |

Źródło: opracowanie własne

#### Źródła finansowania inwestycji na poziomie lokalnym

Działania na poziomie lokalnym realizowane są przede wszystkim ze środków własnych gmin. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że gminy realizują m.in. takie działania jak:

- bieżące działania w zakresie oczyszczania miasta i wsi,

- zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- utrzymanie zieleni w mieście,

- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,

- dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnych,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- tworzenie szlaków turystyczno-rekreacyjnych i infrastruktury towarzyszącej,

- modernizacja budynków komunalnych,

- projekty rewitalizacyjne,

- termomodernizacje,

- przebudowa dróg,

- oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wykaz działań planowanych do realizacji przez gminę Blachownia znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### Środki finansowe na monitoring i ocenę realizacji założeń PGN

Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy z zakresu:

- ładu przestrzennego;

- gospodarki nieruchomościami;

- ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

- gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;

- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

- wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplną oraz gaz;

- lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, zieleni gminnej i zadrzewień;

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W ramach w/w zadań własnych gminy powinien być realizowany także monitoring realizacji PGN i ocena podjętych działań.

Zadania z zakresu monitoringu środowiska mogą uzyskać wsparcie finansowe z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

# Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla oraz bilans gazów cieplarnianych

## Metodyka inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest określenie wielkości emisji CO2 na terenie Gminy Blachownia w roku bazowym. BEI daje możliwość identyfikacji głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, oraz określenia możliwości jej redukcji w kolejnych latach. BEI pozwala również na monitoring efektów podejmowanych działań zmierzających do zmniejszenia emisji CO2.

Inwentaryzacja emisji CO2 na terenie Gminy Blachownia została przeprowadzona w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie Porozumienia Burmistrzów: „How to fill In the Sustainable Energy Action Plan template?”. Z wymienionych wytycznych wynika, iż emisja CO2 może być określona zarówno na podstawie finalnego zużycia energii w badanych obszarach, jak i w sposób bardziej kompleksowy – na podstawie analizy zużycia energii w pełnym cyklu życia produktów i usług (tzw. LCA – Life Cycle Assesment). Podejście oparte na finalnym zużyciu energii jest bardziej precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji (mniejszy błąd szacunkowy), natomiast podejście LCA daje pełniejszy obraz wielkości emisji i nie pomija – lub pomija w znacznie mniejszym stopniu – emisje wynikające z przetwarzania i transportu dóbr, a stanowiące w niektórych przypadkach istotną część całkowitej emisji związanej z danym produktem. Przykładowo emisja gazów cieplarnianych z odnawialnych źródeł energii (np. turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne) jest zerowa, ale wytworzenie danego źródła OZE, jego transport i instalacja wiąże się często ze znaczącą wartością emisji CO2. Z tego powodu, w przypadku zastosowania metodologii LCA, odnawialne źródła energii nie są traktowane jako zero-emisyjne.

Analiza emisji CO2 w roku bazowym w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej została oparta również na wytycznych zawartych w dokumencie “How to develop a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook” („PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”). W wytycznych przedstawiono właściwą lub zalecaną metodologię gromadzenia danych źródłowych.

Poniżej prezentowane są wskaźniki emisji CO2 użyte w niniejszej analizie.

Tabela 19. Jednostkowe wskaźniki emisji CO2 oraz wartość opałowa dla poszczególnych rodzajów paliw

| Rodzaj paliwa | Standardowe wskaźniki emisji [t C02/MWh] | Wskaźniki emisji LCA [t C02-eq/MWh] | Wartość opałowa netto MWh/Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzyna silnikowa | 0,249 | 0,299 | 12,30 |
| Olej napędowy | 0,267 | 0,305 | 11,90 |
| Olej opałowy | 0,279 | 0,31 | 11,20 |
| Antracyt | 0,354 | 0,393 | 7,40 |
| Pozostały węgiel bitumiczny | 0,341 | 0,38 | 7,20 |
| Węgiel podbitumiczny | 0,346 | 0,385 | 5,30 |
| Węgiel brunatny | 0,364 | 0,375 | 3,30 |
| Gaz ziemny | 0,202 | 0,237 | 13,30 |
| Odpady komunalne (oprócz biomasy) | 0,33 | 0,33 | 2,80 |
| Drewno pozyskiwane w sposób zrównoważony | 0,000 | 0,002 | 4,33 |
| Drewno pozyskiwane w sposób niezrównoważony | 0,403 | 0,405 | 4,33 |
| Energia elektryczna | 1,191 | 1,185 |  |

Źródło: opracowanie własne

Jako rok bazowy zaleca się przyjęcie roku 1990 lub jednego z lat po 1990 r. Na potrzeby niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęto jako rok bazowy 2014 r., ponieważ dla okresów wcześniejszych nie jest możliwe uzyskanie niezbędnych danych do określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych. Nie są również dostępne wszystkie niezbędne dane dla 2015 r.

## Wyniki inwentaryzacji emisji

### Emisja CO2 z budynków mieszkalnych - założenia

Ogrzewanie

Budynki mieszkalne na terenie gminy Blachownia zasilane są z indywidualnych źródeł ciepła oraz kotłowni lokalnych. Ogromna część źródeł ciepła jest zasilana paliwem stałym (głównie węgiel).

Emisja bazowa CO2 związana ze zużyciem ciepła na potrzeby bytowe w budynkach indywidualnych została określona na podstawie:

- metrażu budynków mieszkalnych w gminie;

- zapotrzebowania energetycznego w zależności od roku budowy – powierzchniowego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło, zgodnie z zapisami Prawa budowlanego – stosowne wskaźniki (pogrupowane w kategorie) prezentowane są poniżej.

Tabela 20. Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło

| Rok budowy | Zapotrzebowanie energetyczne do [kWh]: | Klasa energetyczna |
| --- | --- | --- |
| do 1966 | 350 | III |
| 1967-1985 | 260 | III |
| 1986-1992 | 200 | II |
| 1993-1997 | 160 | II |
| 1998-2007 | 120 | I |
| Energooszczędny | 80 | I |
| nisko energetyczny | 45 | 0 |
| Pasywny | 15 | 0 |

Źródło: opracowanie własne

W ramach niniejszej analizy pogrupowano zasoby mieszkaniowe w cztery klasy związane z jednostkową energochłonnością budynków:

- klasa 0 – budynki pasywne i niskoenergetyczne do 45 kWh / m2 / rok;

- klasa 1 – budynki o zapotrzebowaniu energetycznym do 120 kWh / m2 / rok;

- klasa 2 – budynki o zapotrzebowaniu energetycznym do 200 kWh / m2 / rok;

- klasa 3 – budynki o zapotrzebowaniu energetycznym pow. 200 kWh / m2 / rok.

Przyjęto, iż obecnie eksploatowane zasoby mieszkaniowe, w roku bazowym, charakteryzuje następująca energochłonność:

- klasa 1 – 54,60%;

- klasa 2 – 39,26%;

- klasa 3 – 6,14%.

Dla roku docelowego – 2020, przy założeniu braku realizacji PGN – struktura jest następująca:

- budynki powstałe przed 2015 r. – struktura taka sama, jak w roku bazowym;

- budynki powstałe po 2015 r.:

  - klasa 0 - budynek niskoenergetyczny / pasywny – 10%;

  - I - budynek nowy (po 1998 r.) lub po termomodernizacji – 90%.

Struktura spalanych paliw została przyjęta w roku bazowym oraz docelowym na następującym poziomie:

- węgiel			86,42%

- biomasa			12,04%

- gaz ciekły		0,31%

- olej opałowy		0,62%

- pompa ciepła 		0,61%

Wyniki inwentaryzacji emisji CO2 dla budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zostały określone na podstawie informacji udzielonych przez te podmioty.

Wyniki inwentaryzacji dla budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne i socjalne, zostały określone na podstawie informacji udzielonych przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni.

Analiza zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania OZE została w sektorze mieszkaniowym obliczona w sposób następujący:

- dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych i socjalnych żądane parametry obliczono bezpośrednio na podstawie uzyskanych od zarządców budynków danych;

- dla mieszkań i domów indywidualnych – zużycie energii, emisję gazów cieplarnianych obliczono wskaźnikowo – na podstawie metrażu tychże budynków i mieszkań (wyłączając metraż budynków i mieszkań wspólnot, spółdzielni, komunalnych i socjalnych) oraz danych pochodzących z przeprowadzonych badań ankietowych, dotyczących rodzajów stosowanych źródeł ciepła i stanu technicznego /termicznego budynków.

Zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych, wykorzystanie OZE w 2020 r. – w wariancie braku wdrożenia PGN – zostały obliczone w sposób następujący:

- budynki spółdzielni, wspólnot, mieszkania komunalne socjalne – zużycie energii, emisja CO2, udział OZE na poziomie z 2014 r. (brak podejmowanych działań w zakresie termomodernizacji, brak budowy nowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych);

- mieszkania i domy indywidualne – na podstawie wzrostu liczby i metrażu budynków mieszkaniowych w okresie 2010-2014 r. założono dynamikę liczby i metrażu budynków mieszkalnych w okresie do 2020 r. na poziomie 0,91% rocznie – daje to wzrost metrażu ogrzewanych budynków mieszkalnych łącznie o 5,46% w okresie 2014-2020 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie budynków zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz budynków komunalnych i socjalnych.

|  |  | zużycie energii [MWh] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa obiektu (adres) | energia elektryczna na potrzeby ogrzewania | ciepło sieciowe | gaz ziemny | gaz ciekły (LPG) | olej opałowy | węgiel kamienny | biomasa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Wspólnota Mieszkaniowa Blachownia, ul. Sieniewicza 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 0,00 | 785,12 |
| 2 | Wspólnota Mieszkaniowa Sieniewicza 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,29 | 0,00 | 1178 |
| 3 | Wspólnota Mieszkaniowa Blachownia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 786 |
| 4 | Budynki wielomieszkaniowe, Osiedle Miodowa i Bankowa 9, Blachownia | 0,00 | 271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900 |
| 5 | Wspólnota Mieszkańców, Kubowicza 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 0,00 | 857,71 |
| 6 | Wspólnota Mieszkańców, Kubowicza 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,94 | 0,00 | 860,59 |
| 7 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Kubowicza 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 0,00 | 857,73 |
| 8 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Kubowicza 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,44 | 0,00 | 1466,06 |
| 9 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Kubowicza 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,89 | 0,00 | 930,25 |
| 10 | Wspólnota Mieszkańców, Plac Konstytucji 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,41 | 0,00 | 765,9 |
| 11 | Wspólnota Mieszkańców, Pl. Konstytucji 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,24 | 0,00 | 813,71 |
| 12 | Wspólnota Mieszkańców, Pl. Konstytucji 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 | 0,00 | 642,13 |
| 13 | Wspólnota Mieszkańców, Pl. Konstytucji 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,46 | 0,00 | 815,23 |
| 14 | Wspólnota Mieszkańców, Pl. Konstytucji 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,65 | 0,00 | 795,52 |
| 15 | Wspólnota Mieszkańców, Pl. Konstytucji 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,86 | 0,00 | 538,05 |
| 16 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 0,00 | 770,67 |
| 17 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,21 | 0,00 | 785,48 |
| 18 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,88 | 0,00 | 769,19 |
| 19 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,21 | 0,00 | 799,45 |
| 20 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,41 | 0,00 | 1185,88 |
| 21 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 0,00 | 923,58 |
| 22 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 6A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,67 | 0,00 | 928,66 |
| 23 | Wspólnota Mieszkańców, ul. 16-go Stycznia 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,36 | 0,00 | 1535,55 |
| 24 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Bankowa 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,88 | 0,00 | 769,13 |
| 25 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Bankowa 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,97 | 0,00 | 755,8 |
| 26 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Bankowa 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,15 | 0,00 | 771,02 |
| 27 | Wspólota Mieszkańców, ul. Bankowa 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,34 | 0,00 | 772,37 |
| 28 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Bankowa 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,08 | 0,00 | 1183,53 |
| 29 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,02 | 0,00 | 770,16 |
| 30 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 1A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,17 | 0,00 | 778,18 |
| 31 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,89 | 0,00 | 1406,26 |
| 32 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 2A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | 0,00 | 940,61 |
| 33 | Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żeromskiego 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,03 | 0,00 | 791,22 |
| 34 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 5A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 790,38 |
| 35 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,23 | 0,00 | 792,6 |
| 36 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,70 | 0,00 | 788,89 |
| 37 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 7A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 783,69 |
| 38 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,90 | 0,00 | 1742,31 |
| 39 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Sienkiewicza 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,39 | 0,00 | 1171,72 |
| 40 | Wspólnota mieszkańców, ul. Sienkiewicza 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,08 | 0,00 | 784,54 |
| 41 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Sienkiewicza 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 659,39 |
| 42 | Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,98 | 0,00 | 650,87 |
| 43 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Parkowa 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 0,00 | 653,88 |
| 44 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Parkowa 1A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,06 | 0,00 | 0,00 | 1604,22 |
| 45 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Sportowa 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,09 | 0,00 | 924,6 |
| 46 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Długa 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,67 | 0,00 | 529,4 |
| 47 | Wspólnota Mieszkańców, ul. Żeromskiego 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,66 | 0,00 | 774,59 |
| 48 | Wspólnota Mieszkaniowa Blachownia, ul. Żeromskiego 3A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,06 | 0,00 | 784,39 |
| 49 | Wspólnota Mieszkaniowa Blachownia, ul. Sportowa 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,69 | 0,00 | 928,86 |
| 50 | Wspólnota Mieszkaniowa Bachownia, ul. Sportowa 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 929,05 |
| 51 | Wspólnota Mieszkańców, Pl. Konstytucji 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,22 | 0,00 | 813,55 |
| 52 | Mieszkania komunalne i socjalne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | ul. Długa 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,58 | 0,00 | 1017,25 |
| 54 | ul. Długa 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,15 | 0,00 | 996,15 |
| 55 | ul. 1 Maja 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 154,93 |
| 56 | ul. 1 Maja 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 0,00 | 76,33 |
| 57 | ul. 1 Maja 12 ( kontenery) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,85 | 0,00 | 252,2 |
| 58 | ul. Sienkiewicza 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,99 | 0,00 | 882,72 |
| 59 | ul. Sienkiewicza 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,08 | 0,00 | 583,64 |
| 60 | ul. Kubowicza 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,23 | 0,00 | 195,34 |
| 61 | ul. 1Maja 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,98 | 0,00 | 423,82 |
| 62 | ul. 1 Maja 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 77,88 |
| 63 | ul. Miodowa 4a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 834,18 |
| 64 | ul. Cisiańska 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 98,77 |
| 65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | RAZEM | 0,00 | 271,43 | 0,00 | 0,00 | 260,06 | 7944,93 | 0,00 | 52328,88 |

Energia elektryczna

Emisja CO2  związana ze zużyciem energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych została określona na podstawie danych o przeciętnym zużyciu energii na jednego mieszkańca powiatu częstochowskiego oraz liczby mieszkańców.

Dla 2020 r. przyjęto następujące założenia:

- liczba mieszkańców będzie kształtować się na poziomie z 2014 r. – liczba mieszkańców gminy w ostatnich 10 latach spadła o ok. 1,24%, jednak dla powiatu częstochowskiego prognozuje się wzrost liczby mieszkańców o 0,15%;

- zużycie jednostkowe energii elektrycznej – przyjęto, że zużycie jednostkowe w 2020 r. będzie na poziomie z 2014 r. – zwiększenie liczby użytkowanych urządzeń elektrycznych wpłynie na wzrost popytu na energię, jednak coraz szersze stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii i stopniowa wymiana energochłonnych urządzeń na urządzenia nowoczesne wpływać będzie na jednostkowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

### Budynki użyteczności publicznej

Dla budynków użyteczności publicznej określono, na podstawie zebranych informacji, wielkość emisji CO2. W analizie emisji CO2 wzięto pod uwagę: rok budowy i stan techniczny budynków, zakres przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, rodzaj paliwa używanego do ogrzewania budynków, powierzchnię użytkową budynków, zużycie paliw.

Informacja o budynkach użyteczności publicznej użytkowanych na terenie gminy, wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi zapotrzebowania na energię oraz efektywności energetycznej, prezentowana jest poniżej.

Tabela 21. Zestawienie budynków użyteczności publicznej

| Lp. | nazwa obiektu | liczba budynków | powierzchnia budynku (ogrzewana) mkw. | źródło ciepła c.o. | rok budowy | OZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Miejski, ul. Sienkiewicza 22 | 1 | 653,3 | sieć ciepłownicza zewnętrzna | zmiana sposobu użytkowania 1994 | brak |
| 2 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sienkiewicza 19 | 1 | 145 | elektryczne (piece akumulacyjne) | zmiana sposobu użytkowania 1980 | Brak |
| 3 | Zespół Szkolno–Przedszkolny, ul. Wspólna 5 | 1 | 1782,54 | własna kotłownia | lata 60. XX w. | Brak |
| 4 | Zespół Przedszkolny w Łojkach, ul. Długa 50 | 1 | 937 | sieć ciepłownicza Kotłownia w Szkole | 1985 | Brak |
| 5 | Przedszkole publiczne, u. Żeromskiego 2 | 1 | 340 | własna kotłownia | 1951 | Brak |
| 6 | Zarząd Mieniem Komunalnym, ul. Miodowa 4A | 1 | 767,6 | własna kotłownia (w likwidacji) | lata 70. XX w. | Brak |
| 7 | Gimnazjum, ul. Bankowa 13 | 1 | 2646,6 | własna kotłownia | 1956 | Brak |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Łojki, ul. Długa 48 | 1 | 1542,36 | własna kotłownia | 1966 | Brak |
| 9 | OSiR, ul. Sportowa 1 | 1 | 909 | własna kotłownia | 1979 | Brak |
| 10 | Miejski Dom Kultury, ul. Maja 99 | 1 | 577,71 | własna kotłownia | – | Brak |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sienkiewicza 8 | 1 | 2931 | sieć ciepłownicza | 1958 | Brak |
| 12 | Biblioteka Miejska, ul. Żeromskiego 3B | 1 | 117,9 | piec elektryczny (grzejniki) | zmiana sposobu użytkowania 1985 | Brak |
| 13 | Szkoła Podstawowa Cisie, ul. Cisiańska | 1 | 631,92 | własna kotłownia | 1983/1992 | Brak |
| 14 | Przychodnia BLAMED, ul. Sienkiewicza | 1 | 1055,93 | własna kotłownia | lata 50. XX w. | Brak |
| 15 | Biblioteka Publiczna, ul. Maja | 1 | 330,12 | sieć ciepłownicza (kotłownia w MDK) | 1989 | Brak |
| 16 | Hala Sportowa, ul. Sportowa 1 | 1 | 1627,27 | sieć ciepłownicza (kotłownia w OSiR) | 2011 | Brak |
| 17 | Dom Pomocy Społecznej | 2 | 5400 | sieć ciepłownicza | 1956 i 1996 (bud. Główny i bud. Pawilonu) | tak (kolektory słonecznej) |
| 18 | Komisariat policji | 1 |  | Brak danych |  | Brak |
| 19 | Straż pożarna | 1 |  | Brak danych |  | Brak |
| 20 | Publiczna szkoła podstawowa | 1 | 1463 | piec c.o. miałowy | 1979 (rozbudowany w 1990) | Brak |
| 21 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Blamed | 1 | 1000 | węgiel kamienny (miał) | 1965 | brak |
| 22 | Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni | 3 (budynki szpitala A,B,C) | 7241,68 | kotłownia olejowa | – | brak |
|  |  | 1 – portiernia | 16,26 | e.elektryczna | – | brak |
|  |  | 1 – budynek pogotowia | 161,7 | kotłownia olejowa | – | brak |
|  |  | 1 – budynek agregatu | 34,46 | – | – | brak |
|  |  | 1 – budynek garażowy–warsztaty | 147,64 | kotłownia olejowa | – | brak |
|  |  | 1 – magazyn – tlenownia | 37,73 | – | – | brak |
|  |  | 1 – budynek administracyjny | 113,39 | kotłownia olejowa | – | brak |
|  |  | 1 – budynek starej tlenowni | 24,22 | – | – | brak |
|  |  | 1 – budynek kuchni | 351,43 | kotłownia olejowa | – | brak |
|  |  | 1 – budynek apteki | 332,56 | kotłownia olejowa | – | brak |

Źródło: opracowanie własne

W wariancie braku realizacji PGN założono taki sam poziom zużycia energii i paliw oraz emisji CO2 w roku bazowym i docelowym.

### Przedsiębiorstwa

Emisja CO2 związana ze zużyciem paliw działalnością przedsiębiorstw została określona na podstawie danych z zużyciu paliw, pochodzących z bazy emisji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski.

Emisja CO2 związana ze zużyciem energii przez przedsiębiorstwa została określona na podstawie:

- informacji o strukturze podmiotów gospodarczych w zależności od wielkości zatrudnienia;

- danych o przeciętnym zużyciu energii przez podmioty należące do grup odbiorców zależnych od wielkości, udostępnianych przez operatorów energetycznych.

### Komunalne oświetlenie publiczne

Wartość emisji CO2, wynikająca ze zużycia energii do oświetlenia komunalnego, została obliczona na podstawie informacji o zużyciu energii, udostępnionej przez Urząd Miejski w Blachowni.

Dane dla roku bazowego i docelowego w przypadku braku wdrożenia PGN są tożsame.

### Transport

W celu określenia wartości emisji CO2 w transporcie na terenie gminy wykorzystano:

- dane o ilości zarejestrowanych pojazdów na koniec roku bazowego, pochodzące z systemu CEPiK;

- dane o przeciętnym przebiegu pojazdów oraz zużyciu paliwa w poszczególnych grupach, zawarte w dokumencie „Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)”, Instytut Transportu Samochodowego, 2012;

- dane o emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę paliwa, obliczone zgodnie z metodyką EMEP / Corinair oraz z EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013 update Sept 2014.

Emisja z transportu związanego z ruchem pojazdów na drogach gminnych została określona na podstawie:

- liczby zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy Blachownia;

- przeciętnego rocznego przebiegu pojazdów;

- przeciętnego zużycia paliwa w poszczególnych grupach pojazdów;

- wskaźników referencyjnych emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę paliwa lub na km.

W analizie emisji CO2 wzięto pod uwagę ruch pojazdów zarejestrowanych wyłącznie na terenie gminy Blachownia, przyjmując, iż ewentualny ruch pojazdów spoza gminy jest równoważony przez wyjazdy pojazdów z gminy do innych miast. Nie dokonano natomiast rozróżnienia na ruch miejski i pozamiejski z powodu układu komunikacyjnego w gminie.

Zastrzec należy, iż nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości ruchu pojazdów na terenie gminy – wobec braku dokładnych danych o natężeniu ruchu, na wszystkich drogach gminnych. Określenie łącznego kilometrażu pojazdów na terenie gminy, zużycia paliwa, stopnia jego spalania (efektywności pracy silników) nie jest możliwe. Wobec tego w kalkulacjach emisji CO2 z transportu zastosowano pewne uproszczone założenia, które jednak nie wpłyną istotnie na określenie procentowej zmiany emisji CO2 wskutek działań podejmowanych na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Tabela 22. Wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliw [kg CO2 / kg paliwa]

| Paliwo: | kg CO2 na kg paliwa |
| --- | --- |
| Benzyna | 3,18 |
| olej napędowy | 3,14 |
| LPG | 3,017 |
| CNG | 2,75 |
| E5 | 3,125 |
| E10 | 3,061 |
| E85 | 2,104 |

Źródło: EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013 update Sept 2014

Dla roku docelowego, przy założeniu braku realizacji PGN, przyjęto dynamikę ilości pojazdów oraz ruchu kołowego zgodną z dynamiką prezentowaną w dokumencie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”.

### Bazowa inwentaryzacja emisji – wyniki

Wartość emisji CO2 dla roku bazowego oraz dla wariantu braku realizacji PGN jest prezentowana poniżej.

Tabela 23. Bazowa inwentaryzacja emisji - rok bazowy 2014

| Kategoria | Emisje CO2 Mg CO2/rok bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Energetyka cieplna | Paliwa kopalne | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |
| Budynki mieszkalne | 11 719,99 | 92,56 | 0,00 | 29,04 | 152,77 |  |  |  | 16 374,35 | 28 368,71 |
| Budynki użyteczności publicznej | 61,18 | 504,72 | 0,00 | 0,00 | 218,74 |  |  |  | 1 096,94 | 1 881,59 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 19 296,78 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 1 274,19 |  |  |  | 4 788,27 | 25 380,60 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 218,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,75 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 50,40 | 1 645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 259,57 | 56 849,65 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport publiczny |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  | 0,00 | 2 153,10 |  | 9 024,08 | 4 789,60 |  |  | 15 966,78 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153,10 | 0,00 | 9 024,08 | 4 789,60 | 0,00 | 0,00 | 15 966,78 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Inne razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| OGÓŁEM | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 2 203,50 | 1 645,70 | 9 024,08 | 4 789,60 | 0,00 | 22 259,57 | 72 816,44 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 24. Bazowa inwentaryzacja emisji - rok docelowy – 2020 – bez wdrożenia PGN

| Kategoria | EMISJA CO2 BEZ PGN [Mg CO2/rok] 2020 bez wdrażania PGN |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Energetyka cieplna | Paliwa kopalne | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |
| Budynki mieszkalne | 11 719,99 | 92,56 | 0,00 | 30,23 | 156,06 |  |  |  | 16 934,54 | 28 933,38 |
| Budynki użyteczności publicznej | 61,18 | 504,72 | 0,00 | 0,00 | 218,74 |  |  |  | 1 096,94 | 1 881,59 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 19 296,78 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 1 274,19 |  |  |  | 4 788,27 | 25 380,60 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 218,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,75 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 51,59 | 1 648,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 819,76 | 57 414,32 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport publiczny |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  | 0,00 | 2 072,64 |  | 9 428,27 | 4 686,83 |  |  | 16 187,74 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072,64 | 0,00 | 9 428,27 | 4 686,83 | 0,00 | 0,00 | 16 187,74 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem | 32 296,70 | 597,28 | 0,00 | 2 124,23 | 1 648,99 | 9 428,27 | 4 686,83 | 0,00 | 22 819,76 | 73 602,06 |

Źródło: opracowanie własne

Zużycie energii w gminie Blachownia w roku bazowym oraz 2020 r. – w wariancie braku wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, prezentowane jest poniżej.

Tabela 25. Zużycie energii w gminie Blachownia - rok bazowy (2014)

| Kategoria | Bilans zużycia paliw i energii (na podstawie obliczeń własnych) w 2014 r. - wariant bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna [MWh] | Energetyka cieplna [Mwh] | Paliwa kopalne | Paliwa odnawialne [MWh] | RAZEM [MWh] |
|  |  |  | Gaz ziemny [MWh] | Gaz ciekły [MWh] | Olej opałowy [MWh] | Olej napędowy [MWh] | Benzyna [MWh] | Węgiel brunatny [MWh] | Węgiel kamienny [MWh] |  |  |
| Budynki mieszkalne | 9 840,47 | 271,43 | 0,00 | 143,75 | 547,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 018,64 | 5 583,05 | 64 404,90 |
| Budynki użyteczności publicznej | 51,37 | 1 480,13 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216,84 | 0,00 | 5 532,34 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 16 202,16 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 4 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,86 | 162,50 | 35 079,26 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,30 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 249,48 | 5 898,57 | - | - | - | 65 277,34 | 5 745,55 | 106 039,79 |
| TRANSPORT: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 658,93 | 0,00 | 33 798,04 | 19 235,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 692,32 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 658,93 | 0,00 | 33 798,04 | 19 235,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 692,32 |
| Razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 10 908,41 | 5 898,57 | 33 798,04 | 19 235,35 | 0,00 | 65 277,34 | 5 745,55 | 169 732,12 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 26. Zużycie energii w gminie Blachownia - rok docelowy (2020)

| Kategoria | Bilans zużycia paliw i energii (na podstawie obliczeń własnych) w 2020 r. - wariant bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna [MWh] | Energetyka cieplna [Mwh] | Paliwa kopalne | Paliwa odnawialne [MWh] | RAZEM [MWh] |
|  |  |  | Gaz ziemny [MWh] | Gaz ciekły [MWh] | Olej opałowy [MWh] | Olej napędowy [MWh] | Benzyna [MWh] | Węgiel brunatny [MWh] | Węgiel kamienny [MWh] |  |  |
| Budynki mieszkalne | 9 840,47 | 271,43 | 0,00 | 149,64 | 559,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 661,41 | 5 811,92 | 66 294,23 |
| Budynki użyteczności publicznej | 51,37 | 1 480,13 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216,84 | 0,00 | 5 532,34 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 16 202,16 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 4 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,86 | 162,50 | 35 079,26 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1 023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,30 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 255,38 | 5 910,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 920,11 | 5 974,42 | 107 929,12 |
| TRANSPORT: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,59 | 0,00 | 35 311,87 | 18 822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 395,06 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,59 | 0,00 | 35 311,87 | 18 822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 395,06 |
| Razem | 27 117,30 | 1 751,56 | 0,00 | 10 515,97 | 5 910,35 | 35 311,87 | 18 822,60 | 0,00 | 66 920,11 | 5 974,42 | 172 324,19 |

Źródło: opracowanie własne

# Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

## Dotychczasowe działania gminy Blachownia w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

Dotychczasowe działania podejmowane przez Gminę Blachownia w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych to:

- termomodernizacje budynków użyteczności publicznej;

- modernizacja oświetlenia ulicznego;

- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych.

## Planowane działania w ramach PGN

### Strategia, cele i zobowiązania

W ramach niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie przeprowadzonych analiz, przewidziano podejmowanie działań w ramach następujących kierunków strategicznych:

- Kierunek strategiczny I. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE;

- Kierunek strategiczny II. Transport przyjazny środowisku;

- Kierunek strategiczny III. Efektywne zarządzania energią w gminie.

Horyzont czasowy dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Krótkoterminowy - działania doraźne konieczne do wdrożenia w krótkoterminowej perspektywie czasowej (do 1 rok od wdrożenia PGN)

- Średnioterminowe - działania, planowane do wdrożenie w perspektywie średnioterminowej (od 1 do 3 lat od wdrożenia PGN)

- Długoterminowy - działania, planowane do wdrożenie w perspektywie długoterminowej (powyżej 3 lat od wdrożenia PGN)

Cele Panu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą być przez gminę Blachownia wdrażane następująco:

- bezpośrednio – gmina Blachownia jest podmiotem realizującym dane zadanie i ma na nie bezpośredni wpływ

- pośrednio – gmina Blachownia nie jest podmiotem realizującym zadanie. Nie ma wpływu na to czy zostanie ono zrealizowane i na jakich zasadach. Dla tych zadań działania gminy ograniczają się do promocji i informacji.

Poniżej przedstawiono zestawienie planowanych kierunków strategicznych oraz działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Tabela 27. Planowane kierunki oraz działania strategiczne PGN dla gminy Blachownia

| Nr. | Opis | Sposób wdrażania | Horyzont czasowy | Podmioty odpowiedzialne za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek strategiczny I. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE |
| 1. | Wzrost efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE w budynkach prywatnych położonych na obszarze gminy Blachownia | Pośrednio | Średnioterminowe | Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe |
| 2. | Inteligentne i energooszczędne oświetlenie komunalne | Bezpośrednie Pośrednie | Krótkoterminowe Średnioterminowe | Urząd Miejski w Blachowni |
| Kierunek strategiczny II. Transport przyjazny środowisku |
| 1. | Budowa i zakup infrastruktury transportu zbiorowego | Bezpośrednie Pośrednie | Średnioterminowe Długoterminowe | Urząd Miejski w Blachowni Operatorzy komunikacji zbiorowej |
| Kierunek strategiczny III. Efektywne zarządzania energią w gminie |
| 1. | Efektywne zarządzanie energią przez Urząd Miejski w Blachowni | Bezpośrednie | Krótkoterminowe/ Średnioterminowe | Urząd Miejski w Blachowni |
| 2. | Działania informacyjno-promocyjne | Bezpośrednie | Średnioterminowe | Urząd Miejski w Blachowni |

Źródło: opracowanie własne

### Uszczegółowienie kierunków i działań dla obiektów gminnych

Założenia:

Nie podaje się szacunkowych wartości inwestycyjnych dla tych działań, na które gmina nie ma wpływu. Podobnie nie podaje się obliczonego efektu redukcji emisji CO2. W pozostałych przypadkach wskazane wielkości mają jedynie charakter orientacyjny, a ich szczegółowe wielkości zostaną określone w ramach planowanego audytu realizowanego przez pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie energią w Urzędzie Miejskim w Blachowni.

#### Kierunek strategiczny I. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE

| Nazwa | Działanie I.1. Wzrost efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE w budynkach prywatnych położonych na obszarze gminy Blachownia |
| --- | --- |
| Opis działania | Działania gminy w przypadku obiektów nienależących do gminy ograniczają się do działań promocyjnych, informacyjnych i zachęcających. Jedynym z takich działań jest opracowanie PGN, który może być warunkiem skutecznego aplikowanie o środki w ramach funduszy unijnych i krajowych. Gmina Blachownia prowadzić będzie również działania informacyjne i promocyjne dotyczące funduszy skierowanych do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli indywidualnych zasobów mieszkalnych, pochodzących z NFOŚiGW, RPO WSL. W ramach niniejszego działania, m.in. wskutek podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych, przewiduje się pozyskanie przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dotacji ze środków RPO WSL oraz NFOŚiGW na termomodernizację zasobów mieszkaniowych, w tym wymianę źródeł ciepła. Wskutek podejmowanych działań nastąpi zmniejszenie emisji CO2 z budynków mieszkaniowych. |
| Charakter działania | Inwestycyjne |
| Wartość działania | nie dotyczy |
| Szacunkowy udział środków gminy Blachownia | nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Środki własne podmiotów prywatnych, środki zewnętrzne WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚ (np. Prosument), środki strukturalne POiŚ, RPO WSL 2014-2020 |
| Wskaźniki – efekt ekologiczny | Redukcja emisji gazów cieplarnianych = 172,46 Mg Redukcja zużycia energii = 484,85 MWh Zwiększenie udziału OZE = 23,73 MWh |
| Okres realizacji | 2016-2020 |

| Nazwa | Działanie I.2. Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie |
| --- | --- |
| Opis działania | Na terenie gminy Blachownia jest obecnie zamontowanych około 1400 opraw oświetleniowych sodowych, będących własnością gminy Blachownia. Zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego wyniosło w 2014 r. 1023,3 MWh. Wielkość emisji CO2 związana z użytkowaniem oświetlenia komunalnego wynosi 830,92 Mg rocznie. Planowana jest wymiana wszystkich opraw na LED w 2016 r., co powinno przynieść oszczędności energii na poziomie ok. 650 MWh rocznie. |
| Charakter działania | Inwestycyjne |
| Wartość działania | 2 680 560 PLN |
| Szacunkowy udział środków gminy Blachownia | 402 085 PLN |
| Źródło finansowania | Środki własne gminy Blachownia, dotacja z RPO WSL 2014-2020 |
| Wskaźniki – efekt ekologiczny | Redukcja emisji gazów cieplarnianych = 731,25 Mg Redukcja zużycia energii = 613,98 MWh Zwiększenie udziału OZE = 0,00 MWh |
| Okres realizacji | 2016-2020 |

#### Kierunek strategiczny II. Transport przyjazny środowisku

| Nazwa | Działanie II.1. Budowa / zakup infrastruktury transportu zbiorowego |
| --- | --- |
| Opis działania | W ramach niniejszego działania przewiduje się realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z niezbędną infrastrukturą”. Bliskość Częstochowy oraz rozwinięta komunikacja zbiorowa wyznaczają zasadność realizacji ww. inwestycji. |
| Charakter działania | Inwestycyjny |
| Wartość działania | 2 844 882 PLN |
| Szacunkowy udział środków gminy Blachownia | 426 732,30 PLN |
| Źródło finansowania | Budżet gminy Blachownia, RPO WSL 2014-2020 |
| Wskaźniki – efekt ekologiczny | Redukcja emisji gazów cieplarnianych = 809,39 Mg Redukcja zużycia energii = 3219,75 MWh Zwiększenie udziału OZE = 0,00 MWh |
| Okres realizacji | 2016-2018 |

#### Kierunek strategiczny III. Efektywne zarządzania energią w gminie

| Nazwa | Działanie III.1 Efektywne zarządzanie energią przez Urząd Miejski w Blachowni |
| --- | --- |
| Opis działania | W celu koordynacji działań różnych jednostek, komórek organizacyjnych i podmiotów gminy Blachownia w zakresie zarządzania zużyciem energii, konieczne jest utworzenie stanowiska lub biura zarządzania energią. Zakres obowiązków przypisanych do stanowiska/biura: zbieranie danych na temat zużycia energii (energia elektryczna, ciepło, paliwa stałe, ciekłe) w obiektach publicznych i przez jednostki podlegające gminie Blachownia, wydawanie zaświadczeń o zgodności z PGN przedsięwzięć realizowanych przez podmioty i osoby prywatne, koordynacja zapisów dokumentów strategicznych gminy Blachownia w zakresie gospodarki energią; przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji związanych ze zużyciem energii; prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych, szkoleń w zakresie zarządzania energią. Dzięki realizacji ww. działań spodziewane jest zmniejszenie kosztów zużycia energii. Jednocześnie poprawa organizacji w zakresie zarządzania energią w gminie wpłynie na polepszenie jakości obsługi w UM w Blachowni. W ramach niniejszego działania planowane jest również prowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych. Zielone zamówienia publiczne to takie, które wśród ważnych kryteriów wyboru wykonawcy usługi lub produktu, wymieniają ich oddziaływanie na środowisko (w procesie produkcji, eksploatacji czy zużycia). W ramach zamówień publicznych realizowanych przez gminę Blachownia planuje się wdrożenie następujących kryteriów podczas przeprowadzania procedur przetargowych: kryterium energooszczędności (komputery, monitory, itd.), kryterium surowców odnawialnych i z odzysku (produkcja ekologiczna), kryterium niskiej emisji (dobór niskoemisyjnych środków transportu), kryterium niskiego poziomu odpadów (ponowne wykorzystanie produktu lub materiałów, z których jest wykonany). Kryteria te będą obligatoryjnie obowiązywały przy dostawach sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu. Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez gminę Blachownia wiązać się będzie z koniecznością aktualizacji zapisów pozostałych dokumentów strategicznych, w szczególności związanych z polityką energetyczną, z planowanymi inwestycjami, dotyczących strategii rozwoju gminy. Odpowiedni poziom wiedzy nie tylko wśród pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie zużyciem energii przez jednostki gminne, ale osób odpowiedzialnych za zarządzanie poszczególnymi obiektami i podmiotami gminnymi, warunkuje efektywne prowadzenie polityki energetycznej miasta. |
| Charakter działania | Nieinwestycyjny |
| Wartość działania | 50 tys. PLN rocznie |
| Szacunkowy udział środków gminy Blachownia | 10 tys. PLN rocznie |
| Źródło finansowania | Budżet gminy Blachownia / RPO WSL 2014-2020, POIŚ 2014-2020, WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW |
| Wskaźniki – efekt ekologiczny | Nie dotyczy – działanie nie ma bezpośredniego wpływu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, zwiększenie zużycia OZE |
| Okres realizacji | Od 2016 |

| Nazwa | Działanie III.2. Działania informacyjno-promocyjne |
| --- | --- |
| Opis działania | Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest początkiem wdrażania polityki niskoemisyjnej na terenie gminy Blachownia. Do efektywnego wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz do ograniczenia emisji CO2 na terenie gminy zgodnie z założeniami przyjętymi w PGN konieczna jest realizacja kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie efektywnego gospodarowania energią, informowanie mieszkańców i podmiotów działających na terenie gminy o założeniach PGN. Zmniejszenie zużycia energii jest możliwe również dzięki wykształceniu odpowiednich nawyków i zachowań wśród mieszkańców gminy. Zasadne jest zatem podjęcie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych skierowanych do mieszkańców gminy. Działania te obejmować będą: akcje informacyjne za pomocą środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, strony internetowe), mediów społecznościowych, tradycyjnych nośników informacji – plakatów, ulotek, billboardów; akcje promocyjne – losowanie nagród dla uczestników akcji mających na celu zużycia energii, lepsze wykorzystanie surowców wtórnych; cykle bezpłatnych szkoleń, wykładów na temat zarządzania energią dla mieszkańców miasta, lokalnych przedsiębiorców. |
| Charakter działania | Nie inwestycyjny |
| Wartość działania | 100 000 PLN |
| Szacunkowy udział środków gminy Blachownia | 20 000 PLN |
| Źródło finansowania | Budżet gminy Blachownia, WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020 |
| Wskaźniki – efekt ekologiczny | Nie dotyczy – działanie nie ma bezpośredniego wpływu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, zwiększenie zużycia OZE |
| Okres realizacji | 2016-2020 |

## Monitoring działań i ewaluacja

W celu monitoringu działań i ewaluacji w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Blachownia, planuje się utworzenie funkcji ds. zarządzania energią. Osoba prowadząca procesy zarządzania energią zajmowałaby się:

- nadzorem nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy – w tym kontaktami z interesariuszami, koordynacją zapisów w dokumentach strategicznych, oraz realizacją zadań wynikających z dokumentów strategicznych;

- monitorowaniem danych związanych z zarządzaniem energią, również na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

- przygotowywaniem analiz związanych ze zużyciem energii na terenie gminy;

- opiniowaniem decyzji administracyjnych dla nowych i modernizowanych obiektów, planowanych podłączeń nośników energii do obiektów, audytów energetycznych, części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych;

- prowadzeniem bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych, i w związku z tym monitoringiem zużycia energii, etykietyzacją obiektów;

- doradztwem dla obiektów gminnych w zakresie wyboru właściwych taryf i rozwiązań związanych z dostawami ciepła, energii, gazu;

- monitorowaniem stanu termicznego budynków;

- prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie zarządzania energią oraz postaw proekologicznych i proenergetycznych.

- współpracą z podmiotami polskimi, zagranicznymi propagującymi efektywne wykorzystanie energii.

Jak wcześniej wspomniano, w ramach wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Urząd Miejski w Blachowni stworzy system ewidencji przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w celu określenia emisji gazów cieplarnianych, prowadzony będzie monitoring wartości wpływających na wielkość emisji, w sposób opisany w tabeli poniżej.

Tabela 28. Sposób monitorowania oraz źródła danych na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Sektor zużycia energii | Monitorowane wielkości | Źródło danych |
| --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne | Całkowite zużycie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych [MWh/rok] | Dane GUS. Wyniki badań ankietowych dot. zużycia energii prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami budynków (dane rzeczywiste oraz szacunki). |
|  | Całkowite zużycie paliw oraz energii elektrycznej na cele ogrzewania: - energia elektryczna [MWh/rok]; - ciepło sieciowe [MWh/rok]; - gaz ziemny [m sześc./rok]; - gaz ciekły [m sześc./rok]; - olej opałowy [Mg/rok]; - węgiel kamienny [Mg/rok]; - drewno opałowe, biomasa [Mg/rok]. | Dane GUS. Wyniki badań ankietowych prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami budynków dot.: - zużycia energii (dane rzeczywiste oraz szacunki); - struktury zużytych paliw oraz wykorzystywanych źródeł ciepła; - stanu technicznego i właściwości termicznych budynków mieszkalnych. |
| Budynki użyteczności publicznej | Całkowite zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej [MWh/rok]. | Dane dostarczane przez administratorów budynków. |
|  | Całkowite zużycie paliw oraz energii elektrycznej na cele ogrzewania: - energia elektryczna [MWh/rok]; - ciepło sieciowe [MWh/rok]; - gaz ziemny [m sześc./rok]; - gaz ciekły [m sześc./rok]; - olej opałowy [Mg/rok]; - węgiel kamienny [Mg/rok]; - drewno opałowe, biomasa [Mg/rok]. | Dane dostarczane przez administratorów budynków. |
|  | Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej [MWh/rok] | Dane dostarczane przez administratorów budynków. |
| Oświetlenie komunalne | Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie [MWh/rok] | Operator oświetlenia komunalnego, Urząd Miejski w Blachowni. |
| Przedsiębiorstwa | Zużycie energii elektrycznej [Mwh/rok] | Dane GUS. Wyniki badań ankietowych dot. zużycia energii prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami przedsiębiorstw (dane rzeczywiste oraz szacunki). Dane operatorów energii dot. przeciętnego zużycia energii w poszczególnych grupach taryfowych, zależnych od wielkości przedsiębiorstwa. |
|  | Całkowite zużycie paliw oraz energii elektrycznej na cele ogrzewania i produkcyjne: - energia elektryczna [MWh/rok]; - ciepło sieciowe [MWh/rok]; - gaz ziemny [m sześc./rok]; - gaz ciekły [m sześc./rok]; - olej opałowy [Mg/rok]; - węgiel kamienny [Mg/rok]; - drewno opałowe, biomasa [Mg/rok]; - paliwa płynne. | Dane GUS dot. liczby przedsiębiorstw. Dane z bazy emisji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Wyniki badań ankietowych dot. zużycia paliw i energii prowadzonych z właścicielami oraz zarządcami przedsiębiorstw (dane rzeczywiste oraz szacunki). |
| Transport publiczny | Zużycie paliw [l/rok, kWh/rok] | Dane GUS. Dane o liczbie zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy (system CEPIK). Urząd Miejski (dane o zużyciu paliw dla pojazdów Urzędu Miejskiego i jego jednostek. Wskaźniki przeciętnego przebiegu pojazdów w zależności od rodzaju pojazdu oraz paliwa. |
| Transport prywatny i komercyjny | Zużycie paliw [l/rok, kWh/rok] | Dane GUS. Dane o liczbie zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy (system CEPIK). Wskaźniki przeciętnego przebiegu pojazdów w zależności od rodzaju pojazdu oraz paliwa. |

Źródło: opracowanie własne

Monitoring będzie prowadzony z wykorzystaniem bazy emisji gazów cieplarnianych, niezbędne dane będą zbierane w układzie przedstawionym w ww. bazie.

Ewaluacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie prowadzona w okresach dwuletnich, tj. na koniec 2016, 2018 oraz 2020 r. Ewaluacja polegać będzie na:

- zebraniu, w opisanym powyżej procesie monitorowania, danych niezbędnych do określenia wartości wskaźników związanych z celami strategicznymi (redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału OZE, redukcja zużycia energii finalnej);

- ocenie stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych;

- analizie konieczności realizacji działań dostosowujących i/lub naprawczych i określeniu niezbędnych działań w przypadku znaczącej rozbieżności pomiędzy wyznaczonymi celami, a osiąganymi wskaźnikami strategicznymi.

Ewaluacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie mieć na celu kontrolę realizowanych działań pod kątem możliwości osiągnięcia postawionych celów strategicznych oraz przygotowanie ewentualnych zmian w dokumencie.

# Określenie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego zaproponowanych zadań/działań

W ramach PGN zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii, wraz z oceną ich efektywności ekologiczno-ekonomicznej. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zidentyfikowano kluczowe obszary wysokiej emisji. Zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii wraz z oceną ich efektywność i ekologiczno-ekonomicznej. Wyniki pozwoliły na określenie działań dla osiągnięcia założonych celów. Podstawę doboru działań w PGN są również możliwości budżetowe wynikające z wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nastąpi zmniejszenie emisji CO2 o 1 713,1 Mg rocznie w stosunku do wariantu bazowego – celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1,27%.

Poniżej prezentowana jest analiza emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w 2020 r., w przypadku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Tabela 29. Emisja CO2 w przypadku wdrożenia działań PGN

| Kategoria | EMISJA Z PGN CO2 Mg CO2/rok 2020 po wdrażaniu PGN |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Energetyka cieplna | Paliwa kopalne | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny |  |
| Budynki mieszkalne | 11 719,99 | 87,00 | 0,00 | 30,23 | 151,70 |  |  |  | 16 771,99 | 28 760,92 |
| Budynki użyteczności publicznej | 61,18 | 504,72 | 0,00 | 0,00 | 218,74 |  |  |  | 1 096,94 | 1 881,59 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 19 296,78 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 1 274,19 |  |  |  | 4 788,27 | 25 380,60 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 487,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,50 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 31 565,45 | 591,73 | 0,00 | 51,59 | 1 644,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 657,21 | 56 510,61 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport publiczny |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny |  |  | 0,00 | 1 969,01 |  | 8 956,86 | 4 452,49 |  |  | 15 378,35 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969,01 | 0,00 | 8 956,86 | 4 452,49 | 0,00 | 0,00 | 15 378,35 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem | 31 565,45 | 591,73 | 0,00 | 2 020,59 | 1 644,63 | 8 956,86 | 4 452,49 | 0,00 | 22 657,21 | 71 888,96 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 30. Zużycie energii w gminie Blachownia - rok docelowy (2020), wariant wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Kategoria | Bilans zużycia paliw i energii (na podstawie obliczeń własnych) w 2020 r. - wariant bazowy |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna [MWh] | Energetyka cieplna [Mwh] | Paliwa kopalne | Paliwa odnawialne [MWh] | RAZEM [MWh] |
|  |  |  | Gaz ziemny [MWh] | Gaz ciekły [MWh] | Olej opałowy [MWh] | Olej napędowy [MWh] | Benzyna [MWh] | Węgiel brunatny [MWh] | Węgiel kamienny [MWh] |  |  |
| Budynki mieszkalne | 9 840,47 | 255,14 | 0,00 | 149,64 | 543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 184,72 | 5 835,66 | 65 809,37 |
| Budynki użyteczności publicznej | 51,37 | 1 480,13 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216,84 | 0,00 | 5 532,34 |
| Pozostałe obiekty: (handel, usługi, produkcja, przemysł z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 16 202,16 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | 4 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 041,86 | 162,50 | 35 079,26 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 409,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,32 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 26 503,32 | 1 735,27 | 0,00 | 255,38 | 5 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 443,42 | 5 998,16 | 106 830,29 |
| TRANSPORT: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny i komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 747,56 | 0,00 | 33 546,28 | 17 881,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 175,31 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 747,56 | 0,00 | 33 546,28 | 17 881,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 175,31 |
| Razem | 26 503,32 | 1 735,27 | 0,00 | 10 002,94 | 5 894,75 | 33 546,28 | 17 881,47 | 0,00 | 66 443,42 | 5 998,16 | 168 005,60 |

Źródło: opracowanie własne

Pozostałe cele główne i szczegółowe, związane z realizacją przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, zostały przedstawione poniżej.

Tabela 31. Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy  Blachownia na lata 2016-2020

| CEL - redukcja emisji gazów cieplarnianych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Rok bazowy 2014 | Rok docelowy 2020 |
| Emisja CO2 - bazowa [Mg/rok] i prognoza bez PGN | 72 816,4 | 73 602,1 |
| Emisja docelowa CO2 [MG/rok] PGN | x | 71 889,0 |
| Cel główny redukcji emisji gazów cieplarnianych % | x | 1,27% |
| Cel szczegółowy redukcji emisji CO2 [Mg/rok] | x | 1 713,1 |
| CEL - zwiększenie efektywności energetycznej |  |  |
| Wskaźnik | Rok bazowy 2014 | Rok docelowy 2020 |
| Zużycie energii [MWh/rok] - BEI i prognoza bez PGN | 169 732,1 | 172 324,2 |
| Zużycie energii docelowe [MWh/rok] PGN | x | 168 005,6 |
| Cel główny poprawy efektywności energetycznej [%] | x | 1,02% |
| Cel szczegółowy poprawy efektywności energetycznej [Mg/rok] | x | 4 318,6 |
| CEL - zwiększenie udziału OZE |  |  |
| Wskaźnik | Rok bazowy 2014 | Rok docelowy 2020 |
| Udział OZE - bazowy [MWh/rok] | 3,39% | 3,47% |
| udział OZE - docelowy [MWh/rok] | x | 3,57% |
| Cel główny zwiększenia udziału OZE [pp.] | x | 0,19 |
| Cel szczegółowy zwiększenia udziału OZE [Mg/rok] | x | 23,7 |

Źródło: opracowanie własne

# Harmonogram rzeczowo-finansowy działań

Harmonogram rzeczowo-finansowy działań został przedstawiony w formie załącznika nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

# Analiza ryzyka

## Zagrożenia technologiczne

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie wiąże się z istotnymi zagrożeniami technologicznymi. W ramach niniejszego Planu nie przewidziano działań skomplikowanych technologicznie. Opisane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje są przedsięwzięciami typowymi, zostaną zorganizowane i zrealizowane przez doświadczoną kadrę, na podstawie uprzednio sporządzonej niezbędnej dokumentacji technicznej. W związku z tym ryzyko technologiczne wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest niskie.

## Zagrożenia finansowe

Realizacja działań przewidzianych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymagać będzie zaangażowania środków budżetowych. Gmina Blachownia przewidziała niezbędne środki w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację działań i zadań zapisanych w niniejszym dokumencie. W związku z tym finansowe ryzyko wdrożenia Planu Gospodarki ocenić należy jako niskie.

## Zagrożenia organizacyjne

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymagać będzie zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w Blachowni. Konieczne będzie również utworzenie nowego stanowiska (lub przypisanie do istniejącego stanowiska) obejmującego realizację obowiązków związanych z wdrożeniem, monitorowaniem i aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z tym, iż jest to przedsięwzięcie nowe, możliwe są komplikacje organizacyjne we wdrożeniu PGN. Ryzyko organizacyjne ocenić należy jako średnie.

W celu przeciwdziałaniu zagrożeniom organizacyjnym Urząd Miejski w Blachowni:

- wyznaczy kompetentny, międzydyscyplinarny zespół ds. wdrożenia Planu;

- wyznaczy pracownika, posiadającego odpowiednie doświadczenie i kompetencje w zakresie wdrożenia i zarządzania Planem Gospodarki Niskoemisyjnej;

- zorganizuje niezbędne szkolenia w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

- będzie korzystać z wiedzy i doświadczenia instytucji działających na rzecz wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej;

- będzie na bieżąco monitorować proces wdrażania Planu.

# Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zgodnie z wytycznymi przeprowadzono procedurę odnośnie konieczności wykonania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu pismem o znaku: NS-NZ.024.217.2015 z dnia 16.11.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach również wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu pismem z dnia 2 listopada 2015 r. o znaku WOOŚ.410.501.2015.MG, stwierdzając, że nie spowoduje on znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z czym ma zastosowania art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. UOOŚ (Dz.U z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.), że odstąpienie od strategicznej oceny odziaływania na środowisko jest zasadne. W związku z powyższym Burmistrza Gminy Blachownia zdecydował o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2020”.

# Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwałą nr 54/VIII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia, przystąpiono do opracowania ww. dokumentu.

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odbyły się 23.10.2016 r. o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej OSiR w Blachowni. Dokument był również opublikowany do konsultacji na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty uchwałą nr 104/XVII/2015 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia na lata 2016-2020”. Uchwała stanowi, iż przyjmuje się i wdraża do realizacji ww. dokument.

# Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia na lata 2016-2020

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Blachownia na lata 2016-2020 – Harmonogram rzeczowo-finansowy działań.

| Lp. | Nazwa projektu / opis | Jednostka odpowiedzialna / koordynująca | Harmonogram realizacji | Łączne nakłady finansowe / planowane źródła finansowania (% lub kwoty) | Wskaźniki osiągane w wyniku realizacji działania | Mierniki i sposoby monitorowania realizacji działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego w gminie Blachownia na oświetlenie typu LED Planowana jest wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowoczesne, typu LED; planowane zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie uliczne – 60% | Urząd Miejski w Blachowni | 2016-2020 | 2 680 560 PLN Gmina Blachownia: 402 085 PLN (15%) RPO WSL 2014-2020, działanie 4.5.: 2 278 475 PLN (85%) | Redukcja emisji gazów cieplarnianych = 731,25 Mg Zwiększenie udziału OZE = 0,00 MWh Zwiększenie efektywności energetycznej = 613,98 MWh | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego |
| 2. | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z niezbędną infrastrukturą Budowa węzła przesiadkowego spowoduje zmniejszenie Planowane jest zmniejszenie ruchu samochodowego na terenie | Urząd Miejski w Blachowni | 2016-2018 | 2 844 882 PLN Gmina Blachownia: 426 732,30 PLN (15%) RPO WSL 2014-2020, działanie 4.5.: 2 278 475 PLN (85%) | Redukcja emisji gazów cieplarnianych = 809,39 Mg Zwiększenie udziału OZE = 0,00 MWh Zwiększenie efektywności energetycznej = 3219,75 MWh | Badanie natężenia ruchu na drogach gminy Blachownia przed i po realizacji inwestycji. Liczba osób korzystających z węzła przesiadkowego – po realizacji inwestycji. Badania ankietowe osób korzystających z węzła przesiadkowego po realizacji inwestycji – dot. stopnia zastąpienia transportu samochodowego transportem zbiorowym. Odniesienie wyników badań do badania natężenia ruchu przed realizacją inwestycji. |
| 3. | Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych | Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe | 2016-2020 | 13 000 000 PLN Właściciele budynków mieszkalnych: 6 500 000 PLN (50%) RPO WSL 2014-2020 działanie 4.3., NFOŚiGW (Program Ryś): 6 500 000 PLN (50%). | Redukcja emisji gazów cieplarnianych = 172,46 Mg Zwiększenie udziału OZE = 23,73 MWh Zwiększenie efektywności energetycznej = 484,85 MWh | Badanie ankietowe oraz badania terenowe dotyczące liczby zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych po 2014 r. |

# Footnotes

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP), dostępne w internecie (dostęp online 15.05.2015 r.) na stronie http://ios.edu.pl/pol/pliki/seminaria/30.03.11/pliki/03_Seminarium_zmiany_w_PG.pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dostępne w internecie (dostęp online 05.05.2015 r.) na stronie http://czymoddychasz.pl/upload/files/1.pdf

Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, 17 s.

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/zintegrowane_strategie_rozwoju/strony/default.aspx (dostęp online 2013-02-10)

Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Ministerstwo  Środowiska, Warszawa 2003, s. 13.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, (dostęp online 18.12.2014) dostępny w internecie na stronie: http://www.cecgr.com/fileadmin/content/documents/Polish%20Energy%20Policy%202030.pdf

Strategia energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000 (dostęp online 27.01.2015) dostępny w internecie na stronie: http://www.pga.org.pl/prawo/strategia-OZE.pdf.

Krajowa Polityka Miejska. Projekt, wersja I, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 (dostęp online 27.01.2015) dostępny w internecie na stronie: http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_27032014.pdf.