Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA FABRYCZNIE NOWEGO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne lub wyraz „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |  |
| 1.1. | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r., Ważny certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka należy dołączyć do oferty. Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP. Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018. Pojazd musi zapewniać miejsca montażowe sprzętu zgodnie ze standardem wyposażenia wydanym przez KG PSP dla pojazdu z typoszeregu GCBA 7/40. |  |
| 2 | Podwozie z kabiną |  |
| 2.1 | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć technicznej dopuszczalnej masy całkowitej określonej przez producenta podwozia. Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %) |  |
| 2.2 | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć : Kąt natarcia: min. 23 º Kąt zejścia : min. 23º Prześwit pod osiami min. 310 mm Wysokość całkowita pojazdu: max 3300 mm Rozstaw osi: min. 4400mm Maksymalna długość pojazdu 8800 mm Kąt rampowy : min. 20 º |  |
| 2.3 | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do technicznej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (do tzw. DMC technicznej) min. 3%. |  |
| 2.4 | Stały napęd obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych min. osi tylnej oraz międzyosiowego. |  |
| 2.5 | Ogumienie z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na tylnej osi ogumienie bliźniacze. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego przewożenia w samochodzie. |  |
| 2.6 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Minimalna moc silnika 270 kW. Silnik spełniający normy czystości spalin min. EURO 6. |  |
| 2.7 | Skrzynia biegów manualna min. 12 biegowa lub zautomatyzowana, wyposażona w bieg pełzający do holowania bardzo ciężkich ładunków (np. podczas wyciągania z rowu innych pojazdów), skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie. |  |
| 2.8 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przystawka odbioru mocy wyposażona w dodatkowy układ chłodzenia. |  |
| 2.9 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, ze szkieletem z blachy cynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie metodą kataforezy, zapewniająca dostęp do silnika z podwójnym systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednią szybę klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina wyposażona minimum w: • indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy; • uchwyty do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny; • elektrycznie sterowane szyby przednie; • elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne (główne i szerokokątne); • lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; • lusterko rampowe – dojazdowe, przednie; • główny wyłącznik oświetlenia skrytek; • reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnątrz kabiny; • zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny; • informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy; • radio z odtwarzaczem cd; mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania ze stelaża; siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości; wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki; klimatyzacja manualna; • radiotelefon przewoźny pracujący w zakresie częstotliwość VHF 136 – 174MHz, moc 1÷25W, min. 225 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz z dodatkowym, wyłączanym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy; • podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. |  |
| 2.10 | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. |  |
| 2.11 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (minimum 2 punkty świetlne LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu, - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów, - dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy, - w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego , Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. Dodatkowo zamontowana na przodzie kabiny belka z czterema reflektorami halogenowymi. |  |
| 2.12 | Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Akumulatory o powiększonej pojemności min. 2x180 Ah. Wyklucza się montaż akumulatorów w zabudowie. |  |
| 2.13 | Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający urządzeń wymagających stałego zasilania. |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) |  |
| 2.15 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od – 25 o C do + 45o C. |  |
| 2.16 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu po lewej stronie. |  |
| 2.17 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t), wyposażenie: - gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, - gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. Pojazd powinien posiadać urządzenia (zaczepy) holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenia te powinny mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego maksymalną dopuszczalną masą całkowitą oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. |  |
| 2.19 | Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez Zamawiającego. |  |
| 3. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 3.1 | Zabudowa musi być wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej wyposażonej w elementy metalowo-gumowe. Dach zabudowy musi być wykonany w formie antypoślizgowego podestu roboczego. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej widoczności). Na dachu zamontowana aluminiowa skrzynia (wymiary do uzgodnienia na etapie realizacji). |  |
| 3.2 | W tylnej części dachu zamontowane powinno być działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o wydajności min. 2400 dm3/min., wyposażone w zawór kulowy odcinający zamontowany u podstawy działka. Działko musi zapewniać pracę w pionie do + 80º oraz posiadać blokady położenia w pionie i poziomie. |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 3.5 | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcia podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
| 3.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. |  |
| 3.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.8 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.9 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.10 | Zbiornik wody wykonany z materiałów niekorodujących, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny dostępny z dachu, - pojemność od 7000 l (+/-1%), - nadciśnienie testowe 20 kPa, - umieszczony być na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych), - wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów sciągających, - posiadać dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm, - posiadać nasadę 2X75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu. |  |
| 3.11 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.12 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |
| 3.13 | Autopompa dwuzakresowa typoszeregu min. A40 o wydajności : min. 4000 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy, wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. |  |
| 3.14 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. Nasady ssawne oraz tłoczne powinny być umieszczone w wewnątrz zabudowy w celu ograniczenia ryzyka ich zamarznięcia. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. |  |
| 3.15 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% w całym zakresie pracy autopompy. |  |
| 3.16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. |  |
| 3.17 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 3.18 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. |  |
| 3.19 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy. |  |
| 3.20 | Zabudowa wyposażona powinna być w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED o min. strumieniu świetlnym 20 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania, |  |
| 3.21 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez o cynk. |  |
| 3.22 | Z tyłu pojazdu zainstalowana kamera cofania przekazująca obraz do monitora zamontowanego w kabinie kierowcy. |  |
| 3.23 | Samochód wyposażony w instalację zraszaczową składającą się z min.: - dwóch dysz przed przednią osią pojazdu, - dwóch dysz pomiędzy osiami pojazdu. Wydajność każdej dyszy min. 50 dm3/min. |  |
| 4. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe. |  |
| 4.2 | Pojazd wyposażony w zestaw dodatkowego sprzętu pożarniczego: a) Prądownica 2 szt. - Lekka konstrukcja, wykonana ze stopów aluminium całkowita regulacja strumienia– pomiędzy strumieniem zwartym a prądem mgłowy. Wzmacniane włókno szklane wraz z dodatkowymi wzmocnieniami z lekkich stopów po obu stronach uchwytu. Korpus z anodowanych lekkich stopów, elementy podające wodę z materiałów odpornych na korozję (mosiądz, aluminium i materiały syntetyczne) Dane techniczne Regulowana wydajność [l/min] - od 130 do 400 Maksymalny zasięg strumienia - 39,5 m Długość (bez nasady) - 28 cm Waga (bez nasady) - 2,1 kg b) Stojak Hydrantowy DN 80 podwójny B/BB 92x75 z zaworami - posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP - korpus, rura i stopka z aluminium - nakrętki śruby ze stali nierdzewnej - zawory ze stopu aluminium - uszczelki z gumy - rura ze stopką zgodna ze standardem DN 80 c) Klucz do hydrantów podziemnych Waga klucza: ok 7,5 kg. Klucz do otwierania zasów kwadratowych 32 mm/ Wykonany zgodnie z normą DIN 3223. d) DRABINA NASADKOWA -wykonana z lekkiego metalu wg PN - EN 1147. - posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP. - szczeble drabiny nasadkowej zostały pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną. - wyposażona w profilowane wymienne stopki zabezpieczające przed poślizgiem. - okucia wykonane także z lekkiego metalu, a sprężynujące sworznie blokujące ze stali ocynkowanej. - drabina składa się z następujących elementów: Część dolna (A) Długość 2,7 m, 9 szczebli Waga: ok. 9,0 kg Część górna (B) Długość 2,7 m, 7 szczebli Waga: ok. 9,8 kg e) Bosak podręczny - Bosak odkuty jest ze stali węglowej. - Z jednego końca bosak ukształtowany jest w grot i hak, z drugiego ma stopkę, stanowiącą uchwyt do trzymania bosaka. - Stopka umożliwia wyciąganie gwoździ, odrywanie desek, podważanie desek. - Długość: 1.3m Profesjonalne nożyce ręczne do cięcia prętów - Szczęki kute ze stali chromowo-molibdenowej umożliwiają cięcie do 160 kg/mm² -uchwyty z tworzywa -Regulacja szczęk -Rękojeści kute -długość całkowita 450mm -średnica ciecia dla 31HRC - 10mm -średnica cięcia dla 48HRC - 6mm -cięcie w osi -waga 1,75 kg g) Aparat powietrzny 4 szt. -Lekka i ergonomiczna płyta główna, wykonana z ognioodpornego tworzywa poliamidowego, wzmocnionego włóknem szklanym, wyposażona w uchwyty do transportu aparatu; -Konstrukcja mocowania butli uniemożliwia samo-odkręcanie podczas pracy; -Pasy naramienne o szerokości 40 mm wykonane są z włókna aramidowego; -Pasy naramienne są dodatkowo wyściełane nakładkami o szer 76 mm wykonanymi z tkaniny typu Nomex wypełnione pianką poliueratonową, -Pasy wyposażone są w nienagrzewające sprzączki zapobiegając oparzeniu; -Manometr - wodoszczelny i wstrząsoodporny połączony jest z reduktorem ciśnienia elastycznym przewodem; -Manometr z możliwością obrotu wokół własnej osi i jest wyposażony w czytelną, luminescencyjną tarczę; -Wszystkie czynności dopasowujące długości pasów mogą być wykonywane w rękawicach; -Noszak zawiera zintegrowany z nim automat oddechowy (bez możliwości wypinania); -Reduktor o bardzo dużym wydatku powietrza, stabilny w pełnym zakresie ciśnienia z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa; -Reduktor wykonany jest w technologii dwu-wężowej (przewód wysokiego ciśnienia do manometru poprowadzony jest obok przewodu średniego ciśnienia do automatu). W skład zestawu wchodzi: 1. noszak 2. Zintegrowany automat 3. Maska 4. Butla powietrzna stalowa 6l/300bar z zaworem h) Stalowe butle 4 szt. - butle z ciśnieniem roboczym od 200 do 300 barów o pojemności 6 litrów. Zintegrowany wskaźnik, koło z zapadką zapobiegającą nieumyślnemu zamknięciu i ogranicznik przepływu na wypadek awarii zaworu. Wyposażone w gwint M18 x 1.5 butle i) Najaśnica - Diodowo- akumulatorowe - 24-diodowy reflektor oraz krótki zintegrowany maszt. - światła o białej barwie, posiada dwustopniową regulację 1000lm oraz 2000lm. - Maszt można ustawić na wysokość do 82 cm. - akumulator żelowy pracujący do 15 godzin. - dodatkowy tryb stroboskopu do wykorzystania np. jako światło ostrzegawcze. - Rodzaj modułu świetlnego: 24 x dioda LED - Akumulator: żelowy 20Ah 12V - Strumień świetlny: 1000 - 2000 Lumenów - Moc: 24 W - Czas pracy: do 15 godzin - Długość masztu po całkowitym rozłożeniu: 82cm - Masa z akumulatorem: 9,8kg j) Lanca gaśnicza - Lanca wykonana z stali konstrukcyjnej oraz stali uszlachetnianej - Wydajność głowicy do ataku „A” 260 l/min 8 bar –prąd wody w kształcie stożka o średnicy 5 m i długości 5m - Nasada zasilająca Storz 52 C - Ergonomiczne uchwyty. - Element zabezpieczające nasadę przed uszkodzeniem. - Karbowania zabezpieczające, przed wypadnięciem lancy z otworu. - Wymienny pobijak i grot. - Długość części roboczej 700 mm - Wymiary 1150x260x210 - waga ok. 8 kg - wydajność 260 l/min k) Wentylatory spalinowy -wydajność 37700 m3/h -średnica turbiny 420 mmmm -moc silnika 3,6 KM -silnik 4 suwowy -tryb wentylacji nadciśnieniowa l) sygnał pneumatyczny z zestawem montażowym, przewodami, włącznikiem oraz elektrozaworem. -Długość – 24,5″ (62,23cm) -Średnica – 6″ (15,24cm) -Siła dźwięku do 130 db przy ciśnieniu 100/120 PSI -Elektrozawór 12 lub 24V m) LATARKA KĄTOWA -Obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej. -Czas świecenia: rzeczywisty w godzinach i minutach, -Specjalistyczna podwójna optyka. -2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła. Łączna intensywność świecenia 200 lm. -Technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża. funkcja Booster umożliwi oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji. -Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwił łatwe naciśnięcie. -3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia. -Poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu. -Przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90°. Dane techniczne: Stopień ochrony: IP67 Waga: 500 g Wymiary: 225 x 70 mm (długość x średnica Ø) Obrotowa głowica: 3 pozycje: 0°/45°/90° Źródło światła: 2 intensywne diody LED o intensywności świecenia 135 lm, Łączna intensywność świecenia 200 lm Bateria: litowa ¦ napięcie: 3,7 V Odłączenie po naładowaniu: automatyczne Źródło zasilania: DC 12 V ¦ AC: 100/240 V 50/60 Hz Wskaźnik naładowania: czerwona dioda (LED) – proces ładowania w toku ¦ zielona dioda (LED) – latarka jest naładowana Wyświetlacz czasu pracy n) Agregat prądotwórczy jednofazowy -prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego. Na panelu przednim umieszczone są: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, bezpiecznik obwodu prądu stałego, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego połączenia dwóch generatorów, zacisk uziemienia. Dane techniczne: Moc max: 2,2 kW Moc nom: 1,8 kW Gniazda AC: 2 x 230V 16 A Gniazda DC: 12V - 8,3A LWA /Stopień ochrony: 90dB(A) / IP23 Rodzaj silnika: GX120 Moc max. (norma SAE J1349): 2,8 KM Rozruch-ręczny/elektryczny: ręczny Długość (złożone rączki): 509 mm Szerokość: 290 mm Wysokość (z kółkami): 425 mm Masa sucha: 21,1 kg Zbiornik paliwa: 3,6 L Czas pracy: do 3h50min o) Torba PSP R1 z wyposażeniem -Wyposażenie zgodne z wytycznymi z lipca 2013 r wykonana z materiału wodoodpornego o niskiej ścieralności. Wysoka ergonomia zapewniona jest dzięki przejrzystemu rozmieszczeniu zawartości oraz systemowi przegród. Ułatwia to również dezynfekcję i pranie torby. Spód torby pokryty jest gumową powłoką która skutecznie zabezpiecza torbę przed nasiąkaniem po postawieniu w wodzie czy innych substancjach. p) Pilarka Dane techniczne: Moc: kW/KM 2/2,7 Pojemność sokowa cm3 42,6 Ciężar kg 4,8 Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 2,4 Poziom mocy akustycznej dB(A) 114 Podziałka piły łańcuchowej .325”, 3/8”P Wartość drgań strona lewa/prawa m/s2 3,9/3,9 Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 103 r) Prądownica pianowa PP-4 -wyposażona w aluminiowy zawór odcinający -rura wylotowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej z uchwytem gumowym. Wlot - 52 Przepływ [l/min] - 400 Długość [mm] - 742 Szerokość [mm] - 138 Wysokość [mm] - 98 Masa [kg] - 3,7 s) Tłumica 4 szt -gumowa ze stylem teleskopowym -trzonek aluminiowy dwuczęściowy -część robocza z metalu t) Strażacka linka ratownicza SLR 20 2 szt -Linka poliestrowa o średnicy 15 mm, pleciona, bezrdzeniowa zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym typu "gruszka" i pętlą z kauszą. Pakowana w przenośną torbę. Lina jest stabilizowana termicznie. Wytrzymałość 28 kN. Oba końce liny są zaplatane ręcznie, do zaplotów są dodane kausze aluminiowe, a na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik aluminiowy. długość 20 wytrzymałość na rozerwanie min. 15 kN wydłużenie max. 30% u) Zestaw kominiarski składający się z: - lina kominiarska żaroodporna 8mm 12m - szczotka z drutu 140x140; - szczotka z drutu 150; - szczotka z blaszki 175; - przebijak 3kg; - walizka transportowa w) przełącznik 75/52 3 szt. do połączeń węży tłocznych o różnych średnicach wewnętrznych lub przyłączeniu węży do armatur z inną wielkością nasady niż łącznik węży. Rozstaw zaczepów b/b[mm] - 89/66 Wysokość L[mm] - 39 Masa [kg] - 0,63 y) Rozdzielacz kulowy 2 szt. -korpus oraz dźwignia, wykonane ze stopów aluminium. -pozostałe części z kolei, ze specjalnych materiałów, które są odporne na korozję, pokryte warstwą ochronną, która trwale zabezpiecza je przed korozją - korpus został wyposażony w specjalne nóżki -rozdzielacz zajmuje się rozdzielaniem strumienia wody tłoczonej w linii głównej z węży W-75 na dwie pozostałe linie gaśnicze W-52, dodatkowo umożliwia kontynuowanie prowadzenia linii z odcinka W-75. klasyczny rozdzielacz B-C/B/C. -Ciśnienie robocze - 0,6-1,6 MPa -Szczelność - 1,8 MP -Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki - guma. z) Wytwornica piany średniej WP-400 -PN CNBOP (WP 4-75) z zaworem, nasada 52 dysz pieniących -Konstrukcja ze stopu aluminium niezmiernie lekki. Ochrona przeciwko uszkodzeniom mechanicznym i chemicznym dzięki anodowaniu utwardzającemu na głębokość 50µ i impregnacji teflonem (PTFE) oraz farbą poliestrową. -Śruby ze stali nierdzewnej. -Uszczelki nitrylowe. Grawerowane, a następnie malowane srebrną farbą oznaczenia obsługowe. Podstawowe dane techniczne modelu WP-400: Liczba spienienia: 73 Zasięg rzutu strumienia piany: max. 9,9 m (!!!) Wymiary: 825 x 366 x 250 mm Masa: 5,6 kg ż) Pas strażacki 6 szt. Pas wykonany jest z taśmy poliamidowej wzmocniony skórą, z klamrą i uchwytem. Szerokość: 85 mm Świadectwo dopuszczenia CNBOP Rozmiary: 2 X M 2 x S 2 x D ź) Pachołek odblaskowy H= 500mm 6 szt. Pachołek z miękkiego PCV z dwoma pasami odblaskowymi spełniającymi wymagania EN 471. Wykonany jest z wysokiej jakości materiału o jaskrawopomarańczowym kolorze. x) Narzędzie Hi-Lift Wymiary: 12,7 x 128,9 x 24,46 cm lub podobne Waga do 14 kg Maksymalna wysokość podnoszenia: 100 cm Minimalna wysokość podnoszenia: 15 cm Udźwig minimum: 2100 kg Maksymalny udźwig: 3200 kg |  |
| V. | Gwarancja |  |
| 5.1 | Gwarancja podstawowa na samochód - min. 24 miesiące. Naprawy będą wykonywane w czasie do 72 godzin od daty dokonania zgłoszenia - do czasu tego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w ciągu min. 2 lat w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP) wg warunków gwarancji. Koszty oferty powinny uwzględniać: koszty przeglądu w ASO w ciągu min. 2 lat wg warunków gwarancji, koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO w ciągu min. 2 lat wg warunków gwarancji. Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min. 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy nadwozia w ramach gwarancji w ciągu min. 2 lat. Naprawy gwarancyjne wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY zgodnie z gwarancją producenta. |  |